## Slide 1: Logistyczne uwarunkowania transportu na Odrzańskiej Drodze Wodnej Jan Kulczyk Politechnika Wrocławska
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Politechnika Wrocławska
Wrocław 2017

## Slide 2: Plan wystąpienia
Transport w krajach UE.
ODW – jako element korytarza transportowego.
Technologia transportu, flota.
Transport kontenerów na ODW.
Koszty transportu wodnego i kolejowego

## Slide 3: Główne korytarze transportu śródlądowego

## Slide 4: Terminale kontenerowe w Europie

## Slide 5: Zmiany w strukturze ładunków na Renie

## Slide 6: Transport kontenerów na Renie i wielkość przeładunków w wybranych terminalach portowych
Chart: Transport kontenerów na Renie w jednostkach TEU
| 1977 | 1980 | 1983 | 1986 | 1994 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Transport kontenerów na Renie | 43000 | 80000 | 140000 | 230000 | 670000 | 830000 | 1233670 | 1198866 | 1289424 | 1541996 | 1810669 | 1960870 | 1935023 | 1968958 | 1868590 | 1690570 | 1894535 | 1975130 | 1980000 | 2000000 | 2200000 | 2050000

## Slide 7: Ładowność floty eksploatowanej na Renie
Uwzględniając liczbowo w latach 2008 do 2011, oddano do eksploatacji:
237 barek motorowych przystosowanych do ładunków suchych i transportu kontenerów,
352 barek motorowych zbiornikowych,
173 barek pchanych na ładunki suche,
8 barek pchanych zbiornikowych,
26 pchaczy i holowników.
Udział barek motorowych w roku 2014 o ładowności powyżej 3000 t. stanowił 8% całości (5% w oku 2007).
Od roku 2014 powrót do jednostek mniejszych: ładowność do 1200 t., długość do 86 m.

## Slide 8: ODW jako element korytarza transportowego
Oś Odry jako naturalny element korytarza transportowego a stąd systemu transportu intermodalnego.
jest elementem Środkowo Europejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe
łączy, integruje regiony gospodarcze Polski o znaczącym udziale w tworzeniu produktu krajowego brutto i wymianie zagranicznej,
bezpośrednie połączenia i przenikania kierunków transportu ładunków z systemem transportu drogowego i kolejowego,
duża liczba portów i nabrzeży przeładunkowych, które mogą być podstawą do budowy centrum logistycznych,

## Slide 9: Korzyści z rozwoju transportu na ODW
Wspieranie wzrostu intermodalności transportu towarowego.
Integrowanie regionów gospodarczych.
Konsolidacja przepływu towarów i tworzenie dużych strumieni ładunków.
Tworzenie warunków do wzrostu komodalności transportu.
Zwiększenie możliwości pozyskiwania ładunków powrotnych dla środków transportu. .
Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu
Rozwój sektora usługowego.
Wzrost dochodów do budżetu gmin

## Slide 10
Podstawowa infrastruktura o znaczeniu międzynarodowym:
zespół portowy Szczecin- Świnoujście
sieć kolejowa: E59, E30, E26,
C – E59/2,
sieć drogowa: A4, S8, S3, S5
Źródło:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

## Slide 11: ODW jako element korytarza transportowego Północ - Południe
Korytarz Północ - Południe
Przebieg korytarza na terenie Polski

## Slide 12: Transport łamany w korytarzu ODW

## Slide 13: Technologia a systemy floty w transporcie śródlądowym
W śródlądowym transporcie wodnym eksploatuje się następujące systemy floty:
barki z własnym napędem – barki motorowe (BM)
system pchany; pchacz + barki pchane (P+BP)
system KOMBI; barka motorowa + barka pchana (BM+BP)

## Slide 14
Chart: mln t/rok
| 1 | 2 | 3
Bizon+2xBP500 | 0.1205 | 0.1164 | 0.1132
PNG+2xBPN | 0.1133 | 0.1112 | 0.1039
BMN+BP500 | 0.096 | 0.0924 | 0.0903

## Slide 15: Koncepcja barki motorowej nowej generacji BMN dla warunków ODW.

## Slide 16: Parametry eksploatacyjne BMN
Podstawowe parametry techniczne BMN:
długość całkowita LC= 70 m.
szerokość całkowita BC=9,0 – 9,1m.
zanurzenie nominalne T= 1,7m,
zanurzenie statku pustego TP= 0,55m
wysokość H=1,8m,
ładowność przy zanurzeniu nominalnym PŁ ≈ 660 t.
długość ładowni Lłąd =51 m
szerokość ładowni b = 7,0/7,512 m
liczba kontenerów (1 warstwa) 20/24
eksploatacyjna objętość zbiorników balastowych V=268 m3.
W określaniu liczby rejsów przyjęto następujące założenia:
ogólna liczba dni nawigacji w roku: 275,
liczba godzin pracy śluz na dobę: 16,
liczba statków śluzujących jednocześnie: 1,
współczynnik przeciętnego wykorzystania statku i nieregularności ruchu 0,85,
dodatkowy zapas na czas rejsu 10%.

## Slide 17: Czas trwania i koszty rejsu okrężnego na ODW

## Slide 18: Koszty transportu dla wybranych relacji

## Slide 19
Dodatkowo określono koszty transportu składem pociągu składającego się z 40 wagonów platform, rodzaju S, typu Sgs. Jedna platforma wagon, może transportować 3 kontenery 20’, co oznacza transport w składzie 120 jednostek TEU, lub jeden kontener 40’ (40 kontenerów w składzie). Przyjęto, że połowa liczby załadowanych kontenerów jest pusta.
Relacja | Koszty zł/TEU |  |  |  | 
 | Kolej |  |  | Woda | 
 | 20’ | 40’ | Koszty zewnętrzne | 20’ | Koszty zewnętrzne
Gliwice – Wrocław | 1194 | 1722 | 53,0 | 581 | 38,0
Gliwice - Szczecin | 3147 | 4532 | 180,0 | 1605 | 128,0
Szczecin - Wrocław | 2354 | 3390 | 128,0 | 1000 | 90,0

## Slide 20: Wymagany prześwit pod przeszkodami (mostami)

## Slide 21: BMN. Zależność zanurzenia od masy brutto kontenera 20’

## Slide 24: Dziękuję za uwagę