## Slide 1
Optymalizacja sterowania retencją zbiornikową
Stanisław Kostecki
Dariusz Łydżba
30.05.2017

## Slide 2
Wstęp
dla rzeki swobodnie płynącej:
zlodzenia,
niżówki,
powodzie
dla rzeki skanalizowanej:
zlodzenia,
powodzie,
Hydrologiczne limitowanie okresu żeglugowego:
Możliwość wydłużenia okresu żeglugowego rzeki swobodnie płynącej
w okresie niżówek:
Kanalizacja rzeki – zabudowa stopniami piętrzącymi
Regulacja rzeki przez zabudowanie tamami poprzecznymi (ostrogi) i podłużnymi
Alimentacja rzeki ze zbiorników retencyjnych

## Slide 3
Obszary narażone na suszę hydrologiczną
„Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy, Orlicy i Morawy” RZGW Wrocław, 2016

## Slide 4
Niżówka na Odrze 2015r.
Wodowskaz Brzeg Dolny: Hśrednie = 65 cm, Qśrednie= 40,3 m3s-1
od 1.08 do 31.10.2015 r.

## Slide 6
Zasilanie rzeki Odry przez zbiorniki
Turawa
Zbiornik retencyjny Turawa na rzece Mała Panew, w km 18+900 jej biegu.
Funkce: ochrona przeciwpowodziowa doliny Małej Panwi; zasilanie w wodę ujęcia Elektrowni Opole w Czarnowąsach; alimentacja Odry dla żeglugi; zasilanie elektrowni na zbiorniku, rekreacja.
Pojemność dla żeglugi 67,83 mln m3
odpływ alimentacyjny Q = 9.0 -18.0 m3/s,
w okresie wyjątkowych niedoborów Q = 36,0 m3/s, (do 5 dni)

## Slide 7
Zasilanie rzeki Odry przez zbiorniki Nysa - Otmuchów
Zbiornik Nysa w km 65+171 rzeki Nysy Kłodzkiej, I klasa ważności.
Zbiornik Otmuchów w km 77+194 rzeki Nysy Kłodzkiej, I klasa ważności. Funkcje zbiorników: podstawowa - funkcja przeciwpowodziowa, alimentacja ujęć wody dla Wrocławia z rzeki Nysy Kłodzkiej; alimentacja Odry dla celów żeglugowych, rekreacja, turystyka; wydobycie kruszywa z czaszy.
Odpływy alimentacyjne Q = 20 - 40 m3/s, max 55 m3/s w okresie wyjątkowych niedoborów Q = 70,0 m3/s, do 72 h.
Pojemność dla żeglugi Nysa+ Otmuchów Vu (IX-IV) = 34,57 mln m3; Vu (V-VIII) = 63,90 mln m3;

## Slide 8
Zasilanie rzeki Odry przez zbiorniki
Mietków
Zbiornik Mietków w km 45,03 rzeki Bystrzycy, II klasa ważności.
funkcje zbiornika: ochrona przed powodzią doliny rzeki Bystrzycy, alimentacja Odry dla żeglugi, produkcja energii przez małą elektrownię, rekreacja, eksploatacja kruszyw mineralnych.
Pojemność dla żeglugi 61,15 mln m3
Odpływy alimentacyjne Q = 15 ± 5 m3/s,
w okresie wyjątkowych niedoborów odpływ Q = 25,0 m3/s, do 5 dni.

## Slide 9
Schemat zasilania rzeki Odry

## Slide 10
Krzywa sum czasów trwania dla wodowskazu Ścinawa dla lat 1984-2013
Pojemność łączna dla alimentacji żeglugi - 163,6 mln m3 w okresie IX-IV
- 192,9 mln m3 w okresie V-VIII
Maksymalne zasilanie Odry dla żeglugi - 88 m3/s w okresie IX-IV
- 131 m3/s w okresie V-VII
Obliczenie objętości wody dla utrzymania minimalnej głębokości tranzytowej dla III kl. drogi wodnej od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej.
"Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry
swobodnie płynącej …” HYDROPROJEKT WROCŁAW, 2015

## Slide 11
Modele 1D (jednowymiarowe)
Chart: t
| 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | 15 | 20
 | 9 | 9 | 9 | 39 | 39 | 9 | 9 | 9
Kształt fali poniżej
zbiornika
Kształt fali po transformacji w korycie rzeki
Chart: t
| 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 14 | 20
 | 9 | 9 | 9 | 39 | 39 | 9 | 9 | 9
 | 12.0001 | 12.0003 | 12.0008 | 12.0024 | 12.0067 | 12.0176 | 12.0436 | 12.1015 | 12.2216 | 12.4547 | 12.8764 | 13.587 | 14.6995 | 16.3139 | 18.4759 | 21.1325 | 24.0985 | 27.0569 | 29.6033 | 31.3334 | 31.9471 | 31.3334 | 29.6033 | 27.0569 | 24.0985 | 21.1325 | 18.4759 | 16.3139 | 14.6995 | 13.587 | 12.8764 | 12.4547 | 12.2216 | 12.1015 | 12.0436 | 12.0176 | 12.0067 | 12.0024 | 12.0008 | 12.0003 | 12.0001

## Slide 12
Modele 1D/2D

## Slide 13
Dwa cele optymalizacji alimentacji rzeki dla celów żeglugi:
Optymalizacja gospodarowania wodą na zbiorniku pod kątem:
ustalenia pojemności użytkowej zbiornika i jej podziału na różne zadania,
prognozowania dopływu wody do zbiornika
opracowania elastycznego schematu działania zbiornika uwzględniającego prognozę krótko i długoterminową.
Optymalizacja pracy zespołu zbiorników dla ustalenia wielkości i czasu zrzutu z poszczególnych zbiorników obejmująca:
aktualne możliwości zrzutu ze zbiornika
sytuację hydrologiczno-meteorologiczną na obszarze zlewni.
transformację fali na długości od zbiornika do przekroju obliczeniowego z uwzględnieniem stopni wodnych i dopływów bocznych.
Optymalizacja zasilania Odry ze zbiorników retencyjnych

## Slide 14
Podział zbiornika na pojemności użytkowe i powodziowe z zachowaniem elastyczności podziału.
Metodyka określania dopływu i zarządzania wodą w zbiorniku:
Sztuczne sieci neuronowe (ANN) – efektywne i umożliwiające uwzględnienie wielu parametrów, duża niepewność wynikająca z ustalania wag metodą prób i błędów.
Algorytm logiki rozmytej (FL), czyli wnioskowania na podstawie niepewnych danych. Ponieważ zbiory rozmyte pracują dla niewielkich liczby wymiarów ostatnio stosuje się adaptacyjny neuro-rozmyty system wnioskowania (ANFIS).
Optymalizacja sterowania zbiornikiem lub zespołem zbiorników
Tradycyjnie stosuje się algorytm programowania liniowego (LP), który zakłada, że odpływ jest funkcją stanu w zbiorniku i wielkości dopływu. Wadą systemu brak aspektów niepewności, takich jak prognoza dopływu, parowanie, chwilowe potrzeby użytkowników i parametry hydrologiczne na rzece głównej i uwarunkowania ekonomiczne.
Optymalizacja gospodarowania wodą na zbiorniku retencyjnym i alimentacji rzeki

## Slide 15
Optymalizacja gospodarowania wodą na zbiorniku retencyjnym c.d.
W ostatnich latach pojawiły się algorytmy programowania nieliniowego (NLP) oraz stochastycznego dynamicznego programowania (SDP), które umożliwia bardziej efektywne zarządzanie zbiornikiem.
Algorytmy genetyczne (GA) - optymalizacji populacji, które naśladują naturalną ewolucję (naturalny dobór genetyczny i naturalną selekcję). Ograniczeniem tych algorytmów jest słaba wydajność przy wieloobiektowej (wielokryterialnej) analizie i problemy ze zbieżnością rozwiązania.
Programowanie genetyczne (GP) jest metodą, w której populacje są jednostkami nieliniowymi, co przekłada się na bardzo dobre wyniki optymalizacji.
Optymalizacji rojem cząstek – (PSO) jest stosunkowo nowym stochastycznym algorytmem optymalizacji populacji. Ten algorytm ewolucyjny naśladuje zbiorowe zachowanie jednostek w stadzie (poszukiwanie najlepszej pozycji).
Sztuczna kolonia pszczół Artificial Bee Colony (ABC) sposób rozwiązywania podobny do metody PSO.
Algorytm kojarzenia pszczoły miodnej Honey-Bee Mating (HBM) – algorytm meta heurystyczny, wykazano, że wyniki sterowania zbiornikiem z zastosowaniem tego algorytmu są podobne jak przy programowaniu liniowym.

## Slide 16
Proponowana metoda optymalizacji
Stochastyczna Optymalizacja
Symulowane Wyżarzanie
Wyżarzanie – jedna z operacji obróbki cieplnej polegająca na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wytrzymaniu przy tej temperaturze oraz następnym powolnym studzeniu. Celem obróbki jest przybliżenie stanu materiału do warunków równowagi

## Slide 17
Stochastyczna Optymalizacja

## Slide 18
Stochastyczna Optymalizacja

## Slide 19
Stochastyczna Optymalizacja
Metoda stochastycznej optymalizacji „Simulated annealing” (np. Kirkpatrick et al., 1983)
Początkowa realizacja:
Obliczenie energii:
Zmiana konfiguracji powodująca zmianę energii:
Prawdopodobieństwo akceptacji nowej
konfiguracji: (Metropolis et al., 1953)
5. Schemat schładzania - dla jednego Tj 1000 iteracji, następnie Tj=0.9*Tj-1

## Slide 20
Stochastyczna Optymalizacja
Zagadnienie Odwrotne
Optymalizacja:

## Slide 21
Stochastyczna Optymalizacja
Wrażliwość-Niestabilność Rozwiązania

## Slide 22
Stochastyczna Optymalizacja
Wrażliwość-Niestabilność Rozwiązania

## Slide 23
Stochastyczna Optymalizacja

## Slide 24
Podsumowanie
Alimentacja rzeki ze zbiorników retencyjnych jest jedną z podstawowych metod przedłużenia okresu żeglugowego.
Optymalizacja zarządzania pojemnością zbiornikową zwiększa znacząco efektywność wykorzystania tej pojemności do celów gospodarczych.
Optymalizacja dla celów poprawienia warunków żeglugi powinna dotyczyć:
gospodarowania wodą w zbiorniku z uwzględnieniem prognozy dopływu,
systemu alimentacji rzeki ze zbiorników retencyjnych.
Proponuje się zastosowanie do optymalizacji pracy zbiorników metody symulowanego wyżarzania.
Stabilizacja rozwiązania zagadnienia optymalizacji wymaga zastosowania procedury regularyzacji.