Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności 
w zakresie systemów ochrony ziemi

- Składowiska odpadów

- Spalarnie odpadów

Spis treści

WSTĘP	4

I	Wprowadzenie	5

1.1	Zasady ogólne	6

1.2	Podstawowe definicje	7

II STRUKTURA STUDIUM	9

1	Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie	9

2	Definicja projektu	9

3	Charakterystyka projektu	9

3.1	Podstawowe informacje	9

3.1.1	Tytuł	9

3.1.2	Lokalizacja projektu	9

3.2	Polityka rządowa/regionalna	9

3.3	Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu	10

3.4	Zidentyfikowane problemy	10

3.5	Logika interwencji	10

3.5.1	Cele projektu – oddziaływanie	10

3.5.2	Komplementarność z innymi działaniami/programami	10

3.5.3	Rezultaty	10

3.5.4	Produkty	10

3.6	Analiza instytucjonalna	11

3.6.1	Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.	11

3.6.2	Trwałość projektu	12

3.7	Analiza prawna wykonalności inwestycji	12

4	Analiza techniczna i/lub technologiczna	12

4.1	Ocena techniczna projektu	12

4.1.1	Składowiska odpadów	12

4.1.2	Kompostownie	13

4.1.3	Punkty przeładunkowe odpadów	13

4.1.4	Sortownie	13

4.1.5	Likwidacja niekontrolowanych wysypisk i rekultywacja	13

4.1.6	Spalarnie	14

4.2	Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji	14

5	Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora	15

5.1	Opis surowca. Morfologia odpadów	15

5.2	Ocena ryku odbiorców surowców wtórnych	16

5.3	Ocena wartości rezultatu.	16

5.3.1	Deponowanie odpadów	16

5.3.2	Zmniejszanie objętości	16

5.3.3	Rekultywacja	17

6	Analiza finansowa	18

6.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	18

6.2	Źródła finansowania projektu	18

6.3	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji	18

6.3.1	Polityka cenowa	19

6.3.2	Program sprzedaży	20

6.4	Prognoza kosztów eksploatacyjnych całego systemu przed i po realizacji projektu	20

6.5	Rachunek zysków i strat projektu.	20

6.6	Rachunek przepływów pieniężnych inwestora po realizacji inwestycji	21

6.7	Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia	21

7	Analiza ekonomiczna	21

7.1	Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej	22

7.2	Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji	22

7.3	Analiza wskaźnikowa	23

8	Analiza oddziaływania na środowisko	24

8.1	Bezpośredni efekt ekologiczny (ocena sprawności systemu)	25

8.1.1	Zadania związane z deponowaniem, ograniczaniem ilości  i unieszkodliwianiem odpadów	25

8.1.2	Zadania dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych	25

9	Podsumowanie i wnioski	26

10	Załączniki (niezależnie od wymienionych we wniosku):	26

# WSTĘP

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób przygotowujących Studia Wykonalności dla projektów w zakresu systemów ochrony ziemi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten stanowi wytyczne dotyczące założeń, prezentacji parametrów oraz metodologii obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach Studium Wykonalności.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania Studiów Wykonalności w ramach ZPORR oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Wytyczne  mają ułatwić proces przygotowywania Studiów Wykonalności przez beneficjentów oraz ocenę projektów przeprowadzaną przez Panel Ekspertów.

Natomiast jeśli beneficjent końcowy już przygotował Studium Wykonalności 
z pominięciem niektórych elementów to z formalnego punktu widzenia nie musi o nie uzupełniać swojego dokumentu, dla celów złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach ZPORR do Urzędu Marszałkowskiego, za wyjątkiem zgodności z wytycznymi dotyczącymi analizy ekonomicznej (analiza efektywności kosztowej) określonej 
w niniejszym dokumencie.

# I	Wprowadzenie

Charakterystyczną cechą systemów unieszkodliwiania odpadów jest nieporównywalność efektów ekologicznych zadań wewnątrz sektora. W związku z tym zadania z zakresu gospodarki odpadów podzielono na dwie główne kategorie:

- ograniczanie ilości odpadów i unieszkodliwianie odpadów;

- rekultywacja terenów.

Zadania związane z deponowaniem odpadów (ograniczaniem ilości 
i unieszkodliwianiem) mogą mieć charakter ilościowy i jakościowy. Pierwsze dotyczą głównie zwiększenia strumienia odpadów objętych zorganizowanym składowaniem, 
a drugie polegają na zmianie kategorii odpadów, poprawie jakości składowania odpadów, poprzez reorganizację systemu eksploatacji składowiska bądź jego modernizację techniczną w celu zmniejszenia jego szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Charakterystyczną cechą systemów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów jest konieczność dostosowania tych systemów do programów krajowych i regionalnych, a tym samym pewna wytyczona ustawą o odpadach determinacja rozwiązań. Dlatego w Studium Wykonalności główny nacisk należy położyć na wykazanie, że zakładany cel zostanie osiągnięty dzięki optymalnej technologii i organizacji systemu.

W celu ułatwienia porównywalności wyników zachodzi konieczność rekomendacji wszystkim wnioskodawcom zbliżonej metodologii obliczeń i jednoznacznego zdefiniowania danych wejściowych.

Wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję nie jest stan „0”, lecz zaniechanie realizacji (wariant alternatywny minimalnych działań). Wynik interwencji w stan aktualny należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania interwencji.

Często w eksploatacji jednego systemu uczestniczy kilka podmiotów zarówno w sensie właścicielskim jak i zarządczym (np. jedna gmina dostarcza odpady do składowiska należącego do innej gminy). Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływy 
z punktu widzenia wnioskodawcy (inwestora), natomiast w analizie ekonomicznej należy wyszczególnić wpływ inwestycji na wszystkich użytkowników systemu 
i beneficjentów.

Ze względu na trudności z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych podstawą oceny ekonomicznej będzie analiza efektywności kosztowej. 
W zakresie analizy ekonomicznej Studium Wykonalności ma więc za zadanie dostarczenie informacji, które pozwolą ocenić panelowi ekspertów efekty ekonomiczne inwestycji.

## Zasady ogólne

Analizy powinny być wykonane w cenach stałych. Każda wielkość powinna zostać wyrażona w cenach aktualnych. Przedstawiamy więc, wszystkie wielkości w ujęciu realnym, dodatkowo zakładając zamrożenie cen. Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację).

Chcąc utrzymać konsekwentnie to założenie do wszystkich wielkości analizy podobnie należy postąpić w przypadku amortyzacji. Należy wówczas zastosować urealnienie nominalnych stawek amortyzacji wg wskaźników inflacji. W celu uproszczenia obliczeń dopuszczalne jest również zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania.

Symulacje finansowe należy przedstawić na okres najbliższych 10 lat, 
ale analizą (np. wskaźniki finansowe) należy objąć okres technicznego życia projektu. 
W przypadku spalarni należy przyjąć okres 25 lat.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia.

## Podstawowe definicje

SYSTEM - obejmuje system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów.

ZADANIE - wyodrębniona technicznie część przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagająca oddzielnego pozwolenia na budowę.

PROJEKT - działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu. Więc w przypadku kompleksowych zadań gospodarki odpadami będą to działania wykonywane przez inwestora zarówno po stronie systemów zbiórki odpadów jak i po stronie ich unieszkodliwiania. W przypadku projektów w trakcie realizacji (czyli dobudowa części systemu) są to pozostałe do wykonania zadania inwestycyjne zmierzające do osiągnięcia celu. Projekt traktowany jest równorzędnie z przedsięwzięciem, jeśli stanowi ostatni etap do osiągnięcia celu. W przypadku inwestycji powiązanych z kilkoma systemami np. regionalna spalarnia odpadów niebezpiecznych projekt obejmie tylko skutki wybudowania spalarni, ponieważ prowadzi to do osiągnięcia zakładanego celu. Inwestorem może być pojedynczy podmiot działający w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadających ten sam cel i działających w wymaganych ramach organizacyjnych.

ETAP PROJEKTU (PRZEDSIĘWZIĘCIE) – występuje wówczas, gdy oprócz zadań realizowanych w tym etapie (wnioskowanych) osiągnięcie celu wymaga realizacji innych zadań składających się na kompleksowy projekt. Jeśli aktualnie przedmiotem inwestycji jest jeden etap projektu to studium wykonalności można przygotować dla etapu projektu. Jednak zgodnie z kryteriami premiowane będą kompleksowa rozwiązania.

GRUPA PROJEKTÓW – jeżeli dla osiągnięcia celu przedsięwzięcie składa się z kilku projektów. Z grupą mamy do czynienia gdy projekty są zlokalizowane w tym samym obszarze i mają ten sam cel, gdy należą do ogólnego planu tego obszaru, gdy nadzorowane są przez ten sam podmiot odpowiedzialny za osiągnięcie celów.

Studium Wykonalności można wykonać, więc dla etapu projektu, projektu, a w przypadku grupy projektów dla grupy projektów.

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość sieci, przepustowość oczyszczalni itp.).

REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

ODDZIALYWANIE - konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ – nakłady inwestycyjne poniesione 
w okresie budowy. Obejmują prace przygotowawcze (Studia Wykonalności, prace projektowe) i nakłady na rzeczowy majątek trwały.

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli nakłady odtworzeniowe.

ODPADY KOMUNALNE I INNE DEFINICJE DOTYCZĄCE ODPADÓW– zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

STAN „PRZED”  I „PO” – stan przed realizacją projektu oraz stan po realizacji projektu

# II STRUKTURA STUDIUM

# Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:

- celów (oddziaływania) projektu,

- rezultatów,

- produktów,

- przewidywanych nakładów inwestycyjnych,

- harmonogramu projektu oraz trwałości,

- wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,

- beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.

# Definicja projektu

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.

# Charakterystyka projektu

Podstawowe informacje

### Tytuł

Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu.

### Lokalizacja projektu

Nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.

## Polityka rządowa/regionalna

Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową/regionalną w kontekście realizacji projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu 
z celami strategii rozwoju regionalnego województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi (o ile istnieją i są przez realizację działania wymagane) oraz  aktów prawnych i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia realizacji działania/projektu.

Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu

Punkt ten opisuje kluczowe cechy dla danego projektu sektora/terenu na tyle dokładnie, aby zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Na przykład dane demograficzne,  ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp.

## Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich 
i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

## Logika interwencji

### Cele projektu – oddziaływanie

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.

Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte 
w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu.

Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

### Komplementarność z innymi działaniami/programami

Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne 
z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.

### Rezultaty

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”. Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.

### Produkty

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.).

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane 
w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt ? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane ?

## Analiza instytucjonalna

Punkt ten zawiera informację na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających,

- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,

- innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,

- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,

- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, 
a kontraktorem – wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

### Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.

Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.

Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Poza tym należy  podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia 
w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu ?

Poza tym w podpunkcie tym należy opisać, w jaki sposób będzie wdrażany Projekt. Między innymi należy opisać kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie, w jaki sposób zostanie sfinansowana praca komórki odpowiedzialnej za wdrożenie, harmonogram prac przygotowawczych, projektowych oraz otrzymywania odpowiednich zatwierdzeń 
i zezwoleń oraz harmonogram procesu przetargowego i realizacji Projektu.

### Trwałość projektu

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować 
w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

## Analiza prawna wykonalności inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu,
a także mediów pod inwestycję.

# Analiza techniczna i/lub technologiczna

## Ocena techniczna projektu

Opis charakterystycznych cech technologii i odniesienie się do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu.

### Składowiska odpadów

- Wielkość składowiska: powierzchnia i kubatura do wykorzystania;

- Charakterystyka techniczna wysypiska, możliwości rozbudowy, przewidywany okres użytkowania, system drenażu, odbioru i oczyszczania odcieków, rodzaj uszczelnienia, obszar ograniczonego użytkowania;

- Eliminowanie emisji metanu (i jego ewentualne wykorzystanie) – przedstawienie technologii, wskazanie odbiorców energii, przedstawienie warunków, na jakich ma być sprzedawany metan;

- Przedstawienie opisu terenu, łącznie z jego charakterystyką hydrologiczną 
i geologiczną oraz informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko;

- Informacje dotyczące przewidywanych metod eksploatacji, monitorowania i kontroli wysypiska;

- Informacje o przewidywanych metodach likwidacji wysypiska oraz jego kontroli 
i utrzymania po likwidacji.

### Kompostownie

- Opis działań, jakie zostaną podjęte na wcześniejszych etapach procesu gromadzenia odpadów w celu zapewnienia produkcji kompostu o jakości akceptowalnej dla rynku. Opis procesu oddzielnego gromadzenia i przetwarzanie materiału;

- Opis zastosowanej metody kompostowania, łącznie z charakterystyką produktu końcowego, jak również ostatecznego przeznaczenia poszczególnych rodzajów odpadów (odpady ogrodowe, organiczne, domowe, osad z oczyszczalni ścieków, odpady z hodowli zwierząt itp.).

### Punkty przeładunkowe odpadów

- Liczba i lokalizacja punktów przeładunkowych odpadów, ustalone na podstawie analiz optymalizacyjnych przeprowadzonych z uwzględnieniem odległości 
i wykorzystywanych dróg, liczby i rodzajów samochodów, itp. (w celu ograniczenia do minimum skutków ekologicznych i ekonomicznych) a także dopuszczalna ładowność samochodów, czy są dopuszczone do ruchu po drogach gminnych. Należy również podać przewidywane działania mające nie dopuścić do skażenia terenu oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

### Sortownie

- Opis poszczególnych elementów systemu, odpowiednio do przewidywanych kanałów przepływu odpadów; typ systemu sortowania (ręczny, mechaniczny, chemiczny, mieszany itp.); wydajność proponowanego systemu w odniesieniu do zakładanych celów ilościowych istniejącego planu zagospodarowania odpadów. Należy również podać rodzaje sortowanych odpadów.

### Likwidacja niekontrolowanych wysypisk i rekultywacja

- Plan likwidacji istniejących niekontrolowanych „dzikich” wysypisk, ze szczególnym uwzględnieniem środków kontroli i monitorowania emisji metanu (o ile występuje), odcieków, infiltracji do warstw wodonośnych, rzek itp.;

- Ostateczne zagospodarowanie terenu po likwidacji wysypiska;

- Opis metody stosowanej do rekultywacji.

### Spalarnie

- Rodzaje spalanych odpadów;

- Działania, które zostaną podjęte we wczesnych fazach procesu gromadzenia odpadów w celu poprawienia efektywności spalania oraz uniknięcia powstawania niepotrzebnych odpadów;

- Opis zastosowanej metody i technologii, lokalizacji, wytwarzanie energii oraz środków kontroli jakości;

- Ocena pozostałości poprocesowych i sposób zagospodarowania;

- % spalenia części organicznych;

- Sprawność procesu;

- Elastyczność zastosowanych urządzeń;

- Bezpieczeństwo;

- Awaryjność (określić koszty remontów);

- Inne czynniki ryzyka technicznego;

- Ocena nowoczesności i nowatorskości technologii. Jako tradycyjną należy przyjąć metodę klasycznego spalania, lecz z wysoce efektywną instalacją oczyszczającą spaliny. Do metod nowoczesnych i już sprawdzonych zaliczyć należy także metody zgazowania (zwane również pirolizą lub odgazowaniem) wraz z dopalaniem wytworzonych gazów i oczyszczaniem spalin, oraz metody spalania fluidalnego wraz 
z wysokosprawną instalacją oczyszczania spalin.

## Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Zgodnie z wymogami prawa odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Stąd też optymalizacja ekologiczna rozwiązania, podyktowana przepisami prawa, odgrywa zasadniczą rolę.

W podrozdziale należy przeprowadzić analizę alternatywnych możliwości rozwiązań zakresu projektu (czyli alternatywnego projektu), budowy stacji przeładunkowych, dostawy odpadów do innego składowiska (np. w sąsiedniej gminie), alternatywnej lokalizacji składowiska, budowy składowiska międzygminnego.

W przypadku deponowania odpadów należy wykazać brak zasadności odzysku 
i unieszkodliwiania, dla odpadów unieszkodliwianych odniesienie się do wariantu odzysku.

W przypadku projektu niezwiązanego bezpośrednio z jednym systemem należy przedstawić wynik analizy alternatywnych metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Należy także przedstawić wyniki analizy wariantów wykorzystania metanu do celów energetycznych i unieszkodliwiania odcieków.

W przypadku spalarni należy wykazać, że zastosowano wariant techniczny zapewnia osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów (pozostałości z termicznego przekształcania odpadów) będzie jak najmniejsza.

W studium należy przedstawić wnioski z analizy.

Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia.

Na przykład można zastosować metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

Definicja DGC jest dana poniższym wzorem.

KIt 	– nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt 	– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

i 	– stopa dyskontowa;

t 	– rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji.

EEt – miara rezultatu

# Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

## Opis surowca. Morfologia odpadów

Rodzaj, ilość, morfologia i źródło pochodzenia odpadów, które mają być deponowane 
i poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

## Ocena ryku odbiorców surowców wtórnych

Należy określić czy zapewniony jest odbiór surowców wtórnych i kompostu i przedstawić organizację procesu, politykę cenową, warunki dostaw.

## Ocena wartości rezultatu.

Należy określić liczbę populacji korzystającej z rezultatu oraz przedstawić rodzaj rezultatu (efektu ekologicznego) i jego wartości, a także określić roczną możliwość unieszkodliwiania odpadów wyrażonej w Mg/rok i w m3/rok. Dotyczy to przykładowo takich działań, jak przetworzenie lub unieszkodliwienie odpadów (spalanie, kompostowanie, inne działania fizykochemiczne) oraz usuwanie, czyszczenie gruntów, składowanie odpadów niebezpiecznych itp. W przypadku zbiórki odpadów podanie planowanej ilości odpadów do zebrania w Mg lub m3/rok.

### Deponowanie odpadów

| Deponowanie odpadów | przed realizacją | Po realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów |  |  | m3/rok |
| Kategoria odpadów |  |  |  |
| Czas napełniania składowiska |  |  | lata |

Należy:

- wyszczególnić ilości odpadów, sposób ich gromadzenia i transportu, sposób segregacji;

- podać informację odnośnie ewentualnych decyzji zobowiązujących inwestora do podjęcia działań zmierzających do likwidacji uciążliwości źródła;

- dla składowisk odpadów przedstawić wielkości produktu tożsamego 
z efektem rzeczowym, tj. pojemność geometryczną niecki składowiska w m3, masy odpadów, która może zostać złożona na składowisku.

### Zmniejszanie objętości

Rezultaty ilościowe i jakościowe:

| Ograniczenie ilości unieszkodliwianie odpadów | przed realizacją | Po realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ODPADY OBOJĘTNE |  |  |  |
| Całkowita ilość odpadów obojętnych |  |  | Mg/a |
| Pozostałości poprocesowe |  |  | Mg/a |
| Przynależność pozostałości poprocesowych po odpadach komunalnych do kategorii odpadów |  |  | - |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Całkowita ilość odpadów niebezpiecznych |  |  | Mg/a |
| Pozostałości poprocesowe |  |  | Mg/a |
| Przynależność pozostałości poprocesowych po odpadach przemysłowych do kategorii odpadów |  |  | - |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE |  |  |  |
| Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |  |  | Mg/a |
| Pozostałości poprocesowe |  |  | Mg/a |
| Przynależność pozostałości poprocesowych do kategorii odpadów |  |  | - |

#### Odzysk

Należy określić jakie odpady wykorzystano w całości lub w części substancji, materiały lub energię, a także określić ilość.

Określenie planowanych działań powinno być przeprowadzone wg załącznika 4 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

#### Spalanie

Należy wykazać, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów oraz, że pozostałości powstające w wyniku działalności związanej 
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane 
z zachowaniem ustawowych wymagań.

Poza tym należy skalkulować efekt ekologiczny z podziałem na efekt emisji zanieczyszczeń w stosunku do alternatywnego wariantu, czyli dla dotychczasowo stosowanego zasilania obiektu i efekt ograniczenia ilości odpadów. Jeśli w wyniku proponowanej technologii powstają produkty odpadowe jak: balast, popioły, żużle, pyły itp., należy określić sposób postępowania z tymi odpadami.

#### Unieszkodliwianie

Określenie planowanych działań powinno być przeprowadzone wg załącznika 5 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.). Jeśli w wyniku proponowanej technologii powstają produkty odpadowe jak: balast, popioły, żużle, pyły, odpady z neutralizacji itp. Należy przedstawić sposób postępowania z tymi odpadami.

### Rekultywacja

Należy określić wielkość gruntu, jaki będzie zrekultywowany, (powierzchnia rekultywacji lub objętość gruntu, jeśli wynika to z technologii).

| Rekultywacja terenów | przed realizacją | po realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia rekultywowanego terenu |  |  | ha |
| Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu |  |  | ton |

# Analiza finansowa

Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych w systemie wywołanych realizacją projektu i odniesiona jest do podmiotu zarządzającego systemem. Koszty i korzyści innych podmiotów należy wykazać w analizie ekonomicznej.

## Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

- Przedstawienie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nakładów na budowę dla realizacji inwestycji.

- Aby wyszczególnić wszystkie wydatki w okresie eksploatacji należy uwzględnić również nakłady w okresie eksploatacji tj. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, nie będących składnikiem nakładów na budowę, innego sprzętu, a także nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposażenia technicznego po technicznym okresie użytkowania (pompy, inne urządzenia). Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji), z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych.

Nakłady należy wyszczególnić oddzielnie na źródło, oddzielnie na przesył.

## Źródła finansowania projektu

Szczegółowe określenie źródła finansowania przedsięwzięcia.

Należy określić podstawowe parametry kredytów: oprocentowanie (określić czy stałe czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Poza tym należy przeprowadzić ocenę możliwości finansowych inwestora oraz przedstawić wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

## Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji

Przychody ze sprzedaży mogą pochodzić z wielu źródeł. Mogą to być przychody ze sprzedaży usług związanych z odbiorem odpadów. Należy wyszczególnić również przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, energii elektrycznej i cieplnej 
w przypadku energetycznego wykorzystania odpadów i pozostałości poprocesowych przez jednostkę zewnętrzną. W przypadku grupy projektów kalkulację należy wykonać dla każdego projektu oddzielnie i razem dla całego przedsięwzięcia

### Polityka cenowa

- Aktualna i planowana polityka cenowa

Opis polityki cenowej aktualnie i po realizacji inwestycji wraz z uzasadnieniem (polityka zgodna z prawem, poziom cenowy akceptowany społecznie, ceny zapewniające samofinansowanie i płynność przedsiębiorstwa, amortyzacja, dopłaty samorządu). Sposób kalkulacji opłat, określenie metody naliczania amortyzacji. Określenie wartości dopłat właściciela - w przypadku, gdy przychody z opłat od użytkowników nie pokrywają kosztów operacyjnych. Jaka jest strategia dostosowania spółki do warunków rynkowych 
i jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na ten proces? Czy po realizacji inwestycji przedsiębiorstwo będzie finansować swoją działalność operacyjną i inwestycyjną (nakłady odtworzeniowe) wyłącznie z przychodów ze sprzedaży? Należy określić procentowo alokację opłat pomiędzy poszczególnych użytkowników a także możliwości alokacji należy przyjąć zgodnie z zaleceniami ustawowymi.

- Określenie poziomu opłaty akceptowanej społecznie

Opłatę dla mieszkańców należy skalkulować na poziomie akceptowanym społecznie. Ustalenie tego poziomu można przyjąć poprzez porównanie z analogicznymi systemami, działającymi w miejscowościach o podobnym położeniu geograficznym i podobnej skali. Zarówno dla dotychczasowych jak i nowych odbiorców określić koszty jednostkowe ponoszone przez odbiorców przed realizacją inwestycji.

Przedstawienie danych charakterystycznych dla terenu objętego inwestycją:

  - dochód gospodarstw domowych,

  - średnią ilość osób w gospodarstwie domowym.

- zidentyfikowanie wariantu bazowego i kalkulacja opłat do celów analizy finansowej

W celu osiągnięcia spójności w ocenie przedsięwzięcia należy przeprowadzić jednakowy sposób kalkulacji opłaty do potrzeb analizy finansowej przed i po realizacji przedsięwzięcia. W przypadku modernizacji taryfa powinna to być jednakowa „przed” i „po” dla tej samej grupy odbiorców. Taryfa powinna być skalkulowana zgodnie z przepisami prawa. Opłatę należy skalkulować na poziomie, co najmniej pokrywającym koszty (przy założeniu amortyzacji w sposób uproszczony – liniowa, 25 letni okres amortyzacji dla spalarni). Aby to osiągnąć należy zdefiniować wariant bazowy, jako „zaniechanie inwestycji”. W tym celu aktualną ilość usług z przed realizacji inwestycji należy przemnożyć przez opłatę zgodnie z metodą kalkulacji, jaka zostanie zastosowana po realizacji (tak, aby osiągnąć jednakową bazę porównawczą). W ramach opłaty należy wyodrębnić część pokrywaną przez odbiorców i część pokrywaną z budżetu gminy - jeżeli taka sytuacja występuje. Dopłatę w analizie finansowej traktujemy jako przychód. Opłata po realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać jednak poziomu akceptowanego społecznie, określonej w poprzednim punkcie i powinna być w całości wnoszona przez odbiorców usług.

### Program sprzedaży

Do celów analizy finansowej należy przygotować plan przychodów, który powinien zawierać również przychody w stanie aktualnym (teoretyczne, ze względu na narzuconą powyżej politykę cenową zamieszczoną w punkcie 6.3.1 c)). Na podstawie planu przychodów należy obliczyć planowaną zmianę przychodów wynikająca z realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku grupy projektów kalkulację należy wykonać dla każdego projektu oddzielnie i razem dla całego przedsięwzięcia.

Przy planie przychodów należy również uwzględnić nieściągalność należności, na podstawie aktualnych wskaźników przedsiębiorstwa (w przypadku nowych podmiotów).

## Prognoza kosztów eksploatacyjnych całego systemu przed i po realizacji projektu

Koszty eksploatacyjne powinny zostać określone względem alternatywnego wariantu (minimalnych działań lub wariantu zaniechania).

Należy skalkulować koszty operacyjne inwestora przed realizacją inwestycji i po realizacji inwestycji (koszty zbiórki, przerobu, unieszkodliwiania).

Dla stanu przed i po określenie następujących kosztów rodzajowych:

- Paliwo – rodzaj, roczna wartość, cena, ilość zużytego paliwa w ciągu roku, średni okres magazynowania w dniach;

- Energia elektryczna;

- Woda;

- Materiały i surowce;

- Zużycie części zamiennych;

- Wynagrodzenia i narzuty – roczna wartość i ilość etatów;

- Usługi obce;

- Opłaty za eksploatację środowiska;

- Czynsze i podatki;

- Amortyzacja;

- Pozostałe koszty operacyjne.

Należy przedstawić plan remontów na cały okres eksploatacji. Poza tym remonty bieżące powinny zostać uwzględnione w rachunku wyników w kosztach materiałów i surowców 
i usług obcych.

Amortyzację należy skalkulować w sposób uproszczony-liniowa, wg okresu użytkowania inwestycji. Zaleca się przyjęcie 25 letniego okresu użytkowania dla spalarni.

## Rachunek zysków i strat projektu.

W rachunku wyników należy ująć wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołanych projektem (różnica między stanem po realizacji projektu i wariantem bazowym). Rachunek wyników należy wykonać zgodnie z Ustawą o rachunkowości (minimum grupy główne).

## Rachunek przepływów pieniężnych inwestora po realizacji inwestycji

Rachunek służy zbadaniu płynności inwestycji. Na wariant bazowy zdefiniowany jako stan aktualny skorygowany o politykę cenową zgodnie z wytycznymi z punktu 6.3.1 c). 
W przypadku ujemnych przepływów w którymkolwiek roku realizacji lub eksploatacji należy wyjaśnić źródła pokrycia deficytu. Kalkulacja (uwzględnienie w obliczeniach) zmiany kapitału obrotowego. Należy przedstawić zastosowane współczynniki rotacji majątku obrotowego.

## Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia

Określenie różnicowych przepływów pieniężnych, które powstają w wyniku realizacji przedsięwzięcia dla inwestora. Zakładamy więc, że bez realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorstwo osiągałoby w latach następnych zarówno przychody ze sprzedaży jak 
i koszty eksploatacji na poziomie określonym w wariancie bazowym (zaniechania lub minimalnych działań).

W analizie należy uwzględnić koszty utraconych korzyści (przed, po) – np. budowa składowiska na gruncie, który był dotychczas dzierżawiony – stratę z tego tytułu należy wówczas uwzględnić w przepływach

Należy uwzględnić nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 6.1.

Na podstawie tych przepływów pieniężnych należy wyznaczyć finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia i efektywności środków własnych, czyli IRR przedsięwzięcia i NPV przedsięwzięcia oraz IRR finansową wewnętrzną stopę zwrotu środków własnych tzw. FRR/K. W celu obliczenia wskaźników rentowności środków własnych salda ocenianych przepływów pieniężnych należy skorygować o zewnętrzne źródła finansowania  inwestycji, czyli dotacje i kredyty (transze spłaty, odsetki).

Obliczenia wskaźników NPV należy wykonać przy stopie dyskonta na poziomie 6% dla okresu 25 lat.

# Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną możemy podzielić wg metodologii oceny na trzy rodzaje:

- CBA Cost-Benefit Analysis, Analiza kosztów i korzyści

- CEA Analiza Efektywności Kosztowej

- Analiza wielokryterialna

Jako podstawowy cel przyjęto zapewnienie porównywalności inwestycji. Ze względu na trudności z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych podstawą oceny ekonomicznej będzie analiza efektywności kosztowej dokonana przez panel ekspertów oceniających studium wykonalności. W tym celu należy określić miary efektów ekonomicznych opisane w niniejszym rozdziale.

## Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu/Średnioroczny koszt

Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne po realizacji projektu (wraz 
z amortyzacją, rachunek wyników przedsięwzięcia, zgodnie z pkt 6.5)

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji projektu w okresie rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu, wraz z amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych.

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia. Jest to ocena sprawności przedsięwzięcia obliczana zgodnie z punktem 8.1.

## Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji

W punkcie tym należy podać efekty społeczne realizacji inwestycji z pominięciem bezpośrednich efektów ekologicznych. Główny nacisk należy położyć na oddziaływanie projektu inwestycyjnego.

Na początku należy określić koszty i korzyści innych beneficjentów poza inwestorem (przepływy inwestora ustalono w analizie finansowej) możliwe do wyrażenia 
w wartościach pieniężnych.

Należy określić:

- Koszty innych podmiotów (przed, po)– np. mieszkańców, zazwyczaj są one równe przychodom podmiotu eksploatującego inwestycją. Należy również wykazać koszty lokalnych dostawców surowców, jeśli dotychczas ponosili koszty deponowania surowca i lub innego wykorzystania tych surowców. Jeżeli inwestycja niesie za sobą zmianę wartości opłat dla dotychczasowych dostawców odpadów (odbiorców usług) zmianę tą również można uwzględnić (Na przykład: dotychczas przedsiębiorstwo komunalne wywoziło odpady do sąsiedniej gminy, koszt wywozu wraz z przyjęciem wynosił 500 tys. zł/rocznie, z czego 200 tys. zł płacili mieszkańcy, resztę pokrywała gmina, po realizacji inwestycji koszty eksploatacji składowiska wyniosą składowiska 150 tys. i w całości będą pokrywane przez mieszkańców. W kosztach innych podmiotów należy wykazać, że koszty gminy przed wynosiły 400 tys. zł, mieszkańców 100 tys. zł. A po realizacji koszty gminy 0, a mieszkańców 150 tys. zł).

- Przychody innych podmiotów (przed, po) – jeśli jakaś działalność wiąże się 
z systemem (przedsięwzięciem) należy skalkulować przychody (przed, po) związane z tą działalnością. Należy również pamiętać, że w przypadku zaliczenia przychodów, w punkcie koszty innych podmiotów należy uwzględnić koszty tej działalności.

Następnie należy określić koszty i korzyści możliwe do wyceny w wartościach pieniężnych. Istnieje wiele metod wyceny kosztów i korzyści społecznych.

Stosowane zazwyczaj metody to:

- metoda efektów produkcyjnych,

- szacowanie nakładów prewencyjnych i kosztów restytucji,

- szacowanie kosztów odtworzenia,

- metoda hedonicznych,

- metoda kosztów podróży,

- metoda deklarowanych preferencji.

Większość z nich opiera się na wykorzystaniu tzw. „mądrości zbiorowej” społecznych uczestników. Trudno jest, więc ujednolicić kryteria społeczne i założenia stosowane były konsekwentnie do wszystkich projektów. Większość kosztów i korzyści jest trudna do określenia w wartościach pieniężnych. Dla ich określenia należy stosować inne metody.

Dlatego kolejnym krokiem w szacowaniu niewymiernych w wartościach pieniężnych kosztów i korzyści społecznych jest ich kwantyfikowanie w jednostkach naturalnych tak by były one poddane ocenie ekspertów. W tym celu należy:

- wyszczególnić główne korzyści społeczne (rezultaty i oddziaływania);

- przypisać im określone wartości, ale nie koniecznie wyrażone w pieniądzu. Można zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko. Głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność wyrażanego efektu społecznego;

- uzasadnić przedstawione korzyści i metodologię szacunków. Wykazać związki przyczynowo-skutkowe osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań.

Należy także określić bezpośrednie miejsca pracy, przewidywany okres pracy. 
W przypadku spalania określić ilość miejsc pracy w stosunku do wariantu innego zasilania energetycznego zasilanego obiektu,

Podobnie jak w analizie finansowej wszystkie parametry należy przedstawić jako zmianę względem wariantu bazowego (zaniechania inwestycji).

## Analiza wskaźnikowa

Przykładowe wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

Objętość pojemność niecki składowiska [m3]

Ilość zastosowanych działań w celu zmniejszenia objętości odpadów [szt]

Powierzchnia zrekultywanego terenu [ha]

Wskaźniki efektywności produktu

Nakłady / pojemności niecki [PLN/m3]

Nakłady / powierzchnię zrekultywanego terenu [PLN/ha]

Wskaźniki rezultatu:

Wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów [szt]

Wzrost ilości odpadów objętych selektywną zbiórką [m3]

Zmniejszenie objętości odpadów komunalnych [Mg/a]

Zmniejszenia objętości odpadów przemysłowych [Mg/a]

Zmniejszenie objętości odpadów niebezpiecznych [Mg/a]

Zmniejszenie objętości odpadów ogółem[Mg/a]

Ilość odpadów objętych rekultywacją [m3]

Wskaźniki efektywności rezultatów

Nakłady / ilości deponowanych odpadów [PLN/m3]

Nakłady / ilości gospodarstw objętych systemem [PLN/szt]

Nakłady / ograniczenie ilości odpadów [PLN/Mg/a]

Nakłady / ograniczenie ilości odpadów komunalnych [PLN/Mg/a]

Nakłady / ograniczenie ilości odpadów przemysłowych [PLN/Mg/a]

Nakłady / ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych [PLN/Mg/a]

Jednostkowy koszt deponowania bez amortyzacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt ograniczania ilości odpadów bez amortyzacji [PLN/Mg/a]

Jednostkowy koszt ograniczania odpadów bez niebezpiecznych [PLN/Mg/a]

Jednostkowy koszt rekultywacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt deponowania bez amortyzacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt ograniczania ilości odpadów [PLN/Mg/a]

Jednostkowy koszt ograniczania odpadów niebezpiecznych [PLN/Mg/a]

Wskaźniki oddziaływania

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych)

Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji projektu

Wskaźniki oceny efektów oddziaływania:

Należy odnieść nakłady inwestycyjne do każdej trwałej korzyści społecznej i efektu ekologicznego.

# Analiza oddziaływania na środowisko

Dla projektów, dla których wymagane jest polskim prawem wykonanie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego (Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska) należy w tym rozdziale zawrzeć krótkie streszczenie tego dokumentu.

Efekty uzyskiwane w innych emisjach np.:

- w ochronie powietrza - likwidacja odorów, zmniejszenie: zapylenia, hałasu, zagrożenia bakteriologicznego, itp.,

- w ochronie wód - likwidacja skażenia wód gruntowych, powierzchniowych, ujęć wody itp.,

- w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i krajobrazu.

Aktualne przepisy prawa nie zezwalają na deponowanie na składowiskach bez działań powodujących zmniejszenie ilości odpadów, dlatego efekt ekologiczny dla tych zadań wykazywany jest w dodatkowych kategoriach

Jeśli w wyniku proponowanej technologii powstają produkty odpadowe jak: balast, popioły, żużle, pyły, odpady z neutralizacji itp. przedstawienie sposobu postępowania z tymi odpadami.

## Bezpośredni efekt ekologiczny (ocena sprawności systemu)

### Zadania związane z deponowaniem, ograniczaniem ilości 
i unieszkodliwianiem odpadów

Dla zadań z zakresu ograniczania ilości odpadów rezultatem będzie bezpośredni efekt ekologiczny (E) obliczany jest w sposób następujący:

E = ∑ O0 ( w0  -  ∑ O1 ( w1

gdzie:

O0  - ilość odpadów określonej kategorii poddanych unieszkodliwianiu innym procesom w ramach przedsięwzięcia w tonach na rok

O1 - ilość odpadów określonej kategorii po procesach unieszkodliwiania i innych w ramach przedsięwzięcia w tonach na rok

w0 – współczynnik szkodliwości odpadów przed unieszkodliwieniem określony za pomocą przynależności do kategorii zgodnie z Katalogiem Odpadów (w0 =0,11 dla odpadów obojętnych; w0=0,5 dla odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne; w0 =5 dla odpadów niebezpiecznych)

w1 – współczynnik szkodliwości odpadów po unieszkodliwieniu określony za pomocą przynależności do kategorii zgodnie Katalogiem Odpadów (w1 =0,1 dla odpadów obojętnych; w1=0,45 dla odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne; w1 =4,5 dla odpadów niebezpiecznych).

### Zadania dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych

Dla zadań z zakresu rekultywacji terenów rezultat obliczany jest w sposób następujący:

E = P (PRZED - PO)

gdzie:

P (PRZED - PO)  powierzchnia odzyskanych teren(w zdegradowanych

# Podsumowanie i wnioski

Przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz, ocena wykonalności i efektywności inwestycji z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia. Przedstawienie rekomendacji dla inwestora dotyczące optymalnego sposobu realizacji inwestycji.

# Załączniki (niezależnie od wymienionych we wniosku):

- Oświadczenie beneficjenta – dochód generowany przez projekt - zgodnie z definicją „znaczącego dochodu netto”, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych ZPORR (definicja podlega jeszcze konsultacjom z Komisją Europejską) -  (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: Infrastruktury ochrony środowiska 
w ramach Działania 1.2. kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.).

Aneks 1. Wzór obowiązkowego załącznika

Nazwa instytucji							Miejscowość, data

Adres

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam (y), że projekt (nazwa...............................) zgłoszony do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- będzie generował dochód - ......................................			(TAK/NIE)

- wartość zdyskontowanego zysku operacyjnego wynosić będzie (podać wartość 
i stopę dyskonta ............)

Powyższe wartości zostały podane na podstawie wyników analizy finansowej zawartej w Studium Wykonalności. Dokument został przygotowany przez (nazwa firmy, konsultanta) w dniu ......... i znajduje się w rozdziale nr ...  na str. nr...).

Czytelny podpis upoważnionej osoby

reprezentującej beneficjenta końcowego

***

Dokument został przygotowany dla Instytucji Zarządzającej ZPORR przez mgr inż. Krzysztofa Bełecha we współpracy z: mgr Krzysztofem Chormomańskim oraz mgr Grzegorzem Dziarskim.

# Footnotes

Inflacja wg prognozy przygotowanej na zlecenie MGPiPS zawartej w dokumencie „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 2013-15”.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB [%] | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| inflacja CPI [%] | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

Należy dążyć do rozliczenia projektu w okresie 24 miesięcy.

W punkcie tym należy również wymienić i dokładnie uzasadnić przyczyny ewentualnego opóźnienia realizacji projektu  - w przypadku realizacji projektu przekraczającego 24 m-ce (patrz j.w.).

Wariant zaniechania lub minimalnych działań

Proszę wstawić odpowiedni zapis

Liczony zgodnie z definicją „znaczącego dochodu netto”, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych  ZPORR.

# Text boxes

ETAP PROJEKTU - PRZEDSIĘWZIĘCIE

INNE PLANOWANE ZADANIA

ZADANIA PLANOWANE

PROJEKT

ZADANIA WYKONANE

SYSTEM