Załącznik nr 8

MINISTERSTWO GOSPODARKI 
I PRACY

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

PORADNIK METODYCZNY

dotyczący

OCENY WPŁYWU NA ŚRODOWSKO

w ramach

ZPORR

1.	Wstęp	1

2.	Klasyfikacja projektów z punktu widzenia potrzeby opracowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ)	2

3.	Zakres informacji wymagany dla eksperta opracowującego ocenę oddziaływania na środowisko	9

3.1.	Propozycje dodatkowych lub szczególnych informacji dla eksperta OOŚ w odniesieniu do wybranych typów projektów	12

3.1.1.	Układy sieciowe	12

3.1.2.	Drogi	13

3.1.3.	Obiekty kubaturowe i przestrzenne	14

4.	Opis środowiska, na które może oddziaływać projekt z chwilą jego realizacji	18

4.1.	Wyjaśnienia dotyczące charakterystyki elementów środowiska w odniesieniu do wybranych typów projektów	20

4.1.1.	Układy sieciowe	20

4.1.2.	Drogi	21

4.1.3.	Obiekty kubaturowe i przestrzenne	23

5.	Zidentyfikowanie oddziaływań na etapie budowy, eksploatacji, ewentualnej awarii lub likwidacji projektu	25

5.1.	Etap budowy	25

5.2.	Etap eksploatacji	26

5.2.1.	Projekty sieciowe	27

5.2.2.	Drogi	28

5.2.3.	Obiekty kubaturowe i przestrzenne	29

5.3.	Ewentualne awarie lub likwidacja projektu	32

5.3.1.	Układy sieciowe	32

5.3.2.	Drogi	33

5.3.3.	Obiekty kubaturowe i przestrzenne	33

6.	Uwarunkowania środowiskowe dla realizacji projektu oraz możliwości minimalizowania oddziaływań	35

6.1.	Projekty sieciowe	38

6.2.	Drogi	38

6.3.	Obiekty kubaturowe i przestrzenne	38

7.	Stopień nowoczesności rozwiązań proponowanych w projekcie	41

7.1.	Układy sieciowe	41

7.2.	Drogi	42

7.3.	Obiekty kubaturowe i przestrzenne	42

8.	Stan środowiska w przypadku braku realizacji projektu	43

9.	Powiązania efektów identyfikacji uwarunkowań uzyskanych w ramach OOŚ z problematyką studium wykonalności	45

10.	Źródła uzyskiwania informacji dla opracowania oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu	47

# Wstęp

Niniejszy poradnik metodyczny dotyczący wpływu projektu na środowisko jest adresowany przede wszystkim do beneficjentów oraz ekspertów, którzy będą opracowywać ocenę lub raport z wpływu projektu na środowisko. W odniesieniu do pierwszego adresata propozycje metodyczne pozwolą uświadomić zainteresowanym osobom  jakie materiały informacyjne należy przygotować dla eksperta opracowującego ocenę lub raport, a równocześnie czego należy wymagać od tego eksperta, w drugim przypadku powinny nie tylko ułatwić opracowanie raportu lub oceny dla konkretnego projektu, ale także zapewnić, że wszystkie istotne czynniki będą uwzględnione.

# Klasyfikacja projektów z punktu widzenia potrzeby opracowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ)

Na początku prac nad OOŚ dla potrzeb przygotowania projektu stają przed beneficjentem następujące pytania:

- dla jakich projektów należy opracowywać OOŚ?

- czy dla wszystkich projektów?

- może tylko dla niektórych?

- jeżeli tak, to dla których i według jakich kryteriów kwalifikować potrzebę opracowania OOŚ?

Punktem wyjścia dla odpowiedzi na powyższe pytania jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r.* w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dla potrzeb ZPORR ocena oddziaływania na środowisko powinna nosić podstawowe cechy raportów oddziaływania na środowisko wg cytowanego rozporządzenia. Stąd można wyciągnąć wniosek, że i potrzeba opracowania OOŚ dla projektów powinna rządzić się takimi lub co najmniej podobnymi regułami jak dla raportów.

Rozporządzenie generalnie dzieli wszystkie przedsięwzięcia (odpowiednik projektów ze środków pomocowych) na:

- mogące znacząco oddziaływać na środowisko z obligatoryjnym wymaganiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Do pierwszej grupy zaliczono w zasadzie inwestycje bardzo duże, często strategiczne dla gospodarki, które praktycznie nie będą się pojawiać we wnioskach projektów. Jeżeli jednak okaże się, że wniosek taki będzie się kwalifikował wg kryteriów podanych w cytowanym rozporządzeniu – wówczas opracowanie OOŚ jako integralnej części wniosku projektu musi być obligatoryjne.

Do drugiej grupy zaliczono inwestycje, które z racji swojego charakteru mogą w pewnych przypadkach mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. W grupie tej znalazły się takie przedsięwzięcia jak:

- melioracja na obszarze nie mniejszym niż 20 ha,

- chów lub hodowla zwierząt nie niższej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, a także zwierząt obcych rodzimej faunie w liczbie 4 matek lub nie mniej niż 20 sztuk (z wyjątkiem ryb i skorupiaków),

- chów lub hodowla ryb w stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja przekracza 4 t ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, oraz chów lub hodowla ryb w stawach typu pstrągowego, jeżeli produkcja przekroczy 1 t ryb przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody,

- pozyskiwanie gruntu z morza lub ze śródlądowych wód powierzchniowych,

- instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych,

- instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych,

- instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie,

- browary lub słodownie,

- instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie,

- instalacje do uboju zwierząt,

- krochmalnie przemysłowe,

- instalacje do produkcji tranu lub mączki rybnej,

- cukrownie,

- gorzelnie, wytwórnie wódek lub innych wyrobów alkoholowych,

- instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych,

- trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące,

- stadiony dla nie mniej niż 5 000 osób,

- ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowane na terenie znajdującym się w odległości 500 m od otuliny parku narodowego lub rezerwatu przyrody, a w przypadku braku otuliny w odległości 1 km od granicy rezerwatu przyrody, lub na gruntach graniczących z obszarem terenów rolnych lub leśnych,

- stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób,

- przystanie jachtowe zapewniające miejsca do cumowania nie mniej niż 50 statków, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

- parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha,

- zespoły zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, na terenie o powierzchni nie mniej niż 2 ha, lub centra handlowe i usługowe, o powierzchni użytkowej nie mniej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

- drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej o długości nie mniejszej niż 1 km*,

- regulacje rzek i urządzenia przeciwpożarowe z wyłączeniem konserwacji i rekonstrukcji,

- sztuczne zbiorniki wodne lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość mniejszą niż 1 m lub jej magazynowanie,

- ujęcia wody podziemnej w celu zaopatrzenia ludzkości w wodę o głębokości odwiertu powyżej 100 m lub o wydajności większej od 10 m3/h,

- ujęcia wody powierzchniowej o zdolności poboru wody większej od 50 m3/h,

- oczyszczalnie ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców oraz sieci kanalizacyjne,

- instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, a w szczególności poletka osadowe o powierzchni większej od 0,5 ha,

- punkty zbierania i składowania odpadów niebezpiecznych,

- instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych.

Aby prawidłowo zakwalifikować dany projekt, gdzie kryterium jest stopień oddziaływania na środowisko, pomocna może być tabela w postaci listy pytań, (tab. 1)**

tabela 1.

| Lista pytań | TAK / NIE | Czy dane oddziaływanie może być znaczące TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie mogła powodować fizyczne zmiany na danym terenie (np. pod względem cech topograficznych, użytkowania terenu, zmian warunków hydrologicznych)? |  |  |
| Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby środowiska, np. grunt, woda, surowce lub energia, a zwłaszcza jakiekolwiek nieodnawialne lub ograniczone zasoby środowiska? |  |  |
| Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie wymagać wykorzystania, przechowywania, transportu, zagospodarowania lub wytwarzania substancji lub materiałów, które mogłyby szkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku albo budzić wśród społeczeństwa obawy o faktyczne lub domniemane zagrożenie dla zdrowia ludzi? |  |  |
| Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie emitować do powietrza substancje zanieczyszczające lub substancje niebezpieczne, toksyczne czy szkodliwe? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie powodować emisje energii (takie jak hałas, wibracje, światło, energia cieplna lub promieniowanie elektromagnetyczne)? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie zagrażać skażeniem gleby lub wody na skutek wprowadzania substancji do ziemi, do wód powierzchniowych lub podziemnych, przybrzeżnych lub morskich? |  |  |
| Czy z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia będzie związane ryzyko wystąpienia awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi lub środowisko? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie mogło spowodować zmiany społeczne, np. zmiany demograficzne, zmiany sposobu życia mieszkańców lub struktury zatrudnienia? |  |  |
| Czy istnieją inne czynniki, które należy uwzględnić, np. inwestycje wynikające z istnienia przedsięwzięcia, które będą mogły oddziaływać na środowisko; lub powstanie możliwości kumulowania oddziaływań z innymi już istniejącymi lub planowanymi w okolicy rodzajami działalności? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary chronione na podstawie przepisów międzynarodowych, krajowych lub miejscowych, ze względu na ich walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe lub inne, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |

cd. tabeli 1

| Lista pytań | TAK / NIE | Czy dane oddziaływanie może być znaczące TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się inne obszary ważne lub wrażliwe ze względu na ich cechy przyrodnicze, np. obszary wodno-błotne, cieki lub zbiorniki wodne, morska strefa przybrzeżna, góry, lasy lub puszcze, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary wykorzystywane przez chronione, ważne lub wrażliwe gatunki roślin lub zwierząt np. w celu rozmnażania, gniazdowania, żerowania, zimowania lub wędrówek, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary lub obiekty o wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się trasy lub obiekty zapewniające dostęp społeczeństwa do urządzeń rekreacyjnych lub innych, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na mocno obciążone trasy komunikacyjne, które same mogą powodować problemy środowiskowe? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie znajdującym się w polu widzenia znacznej liczby osób? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na tereny lub obiekty o znaczeniu historycznym lub kulturowym? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie nie zagospodarowanym, powodując utratę terenów nie przekształconych dotychczas przez człowieka? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na obecne sposoby użytkowania terenu, np. zabudowę mieszkaniową, obiekty przemysłowe, usługowe lub handlowe, obiekty użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne, otwartą przestrzeń publiczną, tereny rolne, leśne, obiekty i tereny turystyczne, tereny górnictwa podziemnego lub odkrywkowego? |  |  |
| Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na przyszły rodzaj użytkowania terenu, określony w planach zagospodarowania przestrzennego? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się gęsto zaludnione lub zabudowane obszary, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary wrażliwe ze względu na sposób użytkowania, np. tereny szkolne, szpitale, miejsca kultu, obiekty użyteczności publicznej, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary zawierające ważne, wysokiej jakości lub rzadkie zasoby środowiska, np. wody podziemne, wody powierzchniowe, zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rolnictwie, rybołówstwie i turystyce lub zasoby kopalin, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |

cd. tabeli 1

| Lista pytań | TAK / NIE | Czy dane oddziaływanie może być znaczące TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary o wysokim poziomie zanieczyszczeń lub obszary szkód w środowisku (np. obszary, gdzie już przekroczone zostały standardy jakości środowiska), na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? |  |  |
| Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia osadzania lub osuwania gruntu, erozji, powodzi albo ekstremalnych lub szkodliwych warunków klimatycznych, np. inwersji temperatury, mgieł i porywistych wiatrów, na skutek czego przedsięwzięcie będzie mogło powodować problemy środowiskowe? |  |  |

Jeżeli w wyniku odpowiedzi na pytania wielokrotnie padnie odpowiedź „TAK”, a dodatkowo będzie ona zakwalifikowana jako „znaczące oddziaływanie” to należy przyjąć, że opracowanie OOŚ jest konieczne.

Jak z powyższego wynika decyzja, czy ostatecznie opracowywać OOŚ dla analizowanego projektu jest w rękach beneficjenta. Przyjmowanie przez niego dużej tolerancji w odpowiedziach spowoduje, że projekt ten nie będzie wymagał OOŚ co ułatwi procedurę samego wniosku, jednak może to spowodować, że za późno pojawią się istotne uwarunkowania dla realizacji projektu, które mogą zwiększyć koszty lub wydłużyć czas realizacji. Jeżeli jednak jego odpowiedzi według zaproponowanych kryteriów będą wskazywać, że dany projekt nie nosi w sobie istotnych zagrożeń dla środowiska – na tym etapie można zakończyć analizę oddziaływania na środowisko dla potrzeb wniosku do projektu o uzyskanie środków pomocowych. Wówczas proponuje się zamiennie za tekst OOŚ dołączyć do wniosku wypełnioną tabelę klasyfikującą stopień ewentualnego zagrożenia środowiska przez projekt.

Reasumując etap klasyfikowania projektu z punktu widzenia potrzeb opracowania do niego OOŚ można przyjąć następujące rozwiązania:

- dla projektów, które można zakwalifikować do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg § 2.1. Rozp. R. M. z dn. 24.09.2002 r. – bezwzględna konieczność wykonywania pełnego OOŚ o zakresie odpowiadającym raportom oddziaływania na środowisko wg art. 52 Ustawy Prawo ochrony środowiska,

- dla projektów wymienionych w rozdz. 2 niniejszego poradnika jako mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko oraz tych, które można zakwalifikować w wyniku analizy tab. 1 – wykonanie uproszczonej wersji OOŚ, która odnosić się będzie tylko do tych elementów środowiska, które mogą być zagrożone w znaczącym stopniu,

- dla projektów, które w wyniku analizy tab. 1 nie noszą cech wskazujących na znaczące oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – poprzestanie na dołączeniu do projektu wyłącznie wypełnionej tabeli 1, ewentualnie z dodatkowymi wyjaśnieniami przyjętego stanowiska.

# Zakres informacji wymagany dla eksperta opracowującego ocenę oddziaływania na środowisko

Proponowany zakres informacji powinien być przygotowany przez beneficjenta projektu dla potrzeb eksperta, który będzie opracowywał OOŚ.

Zakres tych informacji wynika bezpośrednio z potrzeb oceny i należy go traktować jako materiał roboczy. Jednak dane zawarte w tych informacjach muszą być w pełni odpowiedzialne i dotyczyć wariantu ostatecznych rozwiązań, a więc takich, które będą prezentowane we wniosku o dofinansowanie. Jednak dla dobra przedsięwzięcia w duchu idei zrównoważonego rozwoju można podjąć opracowanie OOŚ przy istnieniu jeszcze kilku wariantów rozwiązań dla projektu. Wówczas wstępne analizy oddziaływania na środowisko poszczególnych wariantów mogą dostarczyć dodatkowych argumentów przy wyborze ostatecznego wariantu. Analizy tego etapu prac nad projektem mogą być włączone w treści ostatecznej wersji projektu i jego OOŚ. Będzie to jednym z dowodów dla analizującego wniosek projektowy, że wnioskodawca brał po uwagę istotny czynnik ochrony środowiska. W wyniku wstępnych analiz z punktu widzenia ochrony środowiska może się okazać, że ostatecznie preferowane rozwiązanie nie będzie np. najistotniejsze lub najszybsze do realizacji.

Można także rozpocząć prace w trakcie tworzenia projektu oraz analiz ekonomicznych zamieszczonych w studium wykonalności o czym szerzej napisano w rozdz. 10.

Niezależnie od charakteru i wielkości projektu proponuje się następujący zestaw informacji przygotowanych przez beneficjenta projektu dla potrzeb eksperta opracowującego OOŚ:

- główne cechy charakteryzujące projekt,

- skala projektu,

- realizacja, eksploatacja i ewentualna likwidacja projektu,

- wykorzystane surowce i energie,

- odpady i emisje,

- ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Wśród głównych cech charakteryzujących projekt należy ująć w informacji:

- zdefiniowanie zamierzenia i cele realizacji projektu,

- przewidywane długości okresu realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia,

- sposoby techniczne realizacji projektu,

- charakter i metody prowadzenia działalności w czasie eksploatacji projektu,

- sposoby ewentualnej likwidacji projektu po czasie jego eksploatacji,

- dodatkowe inwestycje związane z podstawowym projektem.

Skalę projektu scharakteryzować można następującymi informacjami:

- sytuacja (w skali) z naniesionym zasięgiem projektu,

- plan (w skali) z rozmieszczonymi obiektami zasadniczymi ewentualnie z pomocniczymi, obszary przekształcenia powierzchni terenu, tereny wykorzystywane w trakcie realizacji projektu (w tym istotne zaplecza techniczne),

- w przypadku projektów liniowych – opis przebiegu, wyznaczony korytarz zajętości pod projekt, jego układ sytuacyjno-wysokościowy, potrzeba budowy obiektów inżynierskich jak tunele, estakady, mosty.

W zakresie informacji, które powinny scharakteryzować realizację, eksploatację i ewentualną likwidację projektu należy podać:

- podstawowe procesy lub techniki przewidziane do stosowania w trakcie realizacji projektu,

- jak wyżej dla etapu jego eksploatacji oraz w trakcie ewentualnej likwidacji,

- określenie rodzaju, ilości lub innych parametrów definiujących wielkość i efektywność w trakcie eksploatacji projektu,

- rodzaj i ilość surowców oraz energii potrzebnych na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji projektu,

- efektywność wykorzystania surowców oraz energii,

- w przypadku istotnych potrzeb projektu na surowce, materiały lub energię na etapie realizacji, eksploatacji lub ewentualnej likwidacji podanie źródeł oraz tras dostawy,

Jako podstawowe informacje charakteryzujące odpady i emisje należy podać:

- oszacowane rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w czasie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji projektu,

- skład i szkodliwość wytwarzanych odpadów,

- przewidywane sposoby gospodarowania odpadami, w tym ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania,

- oszacowane rodzaje i ilości ścieków wytwarzanych w czasie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji projektu,

- skład i szkodliwość wytwarzanych ścieków,

- przewidywane sposoby gospodarowania ściekami, w tym ich zbierania, oczyszczania i wprowadzania do środowiska, a także lokalizację obiektów gospodarki ściekowej,

- oszacowane rodzaje i ilości substancji wprowadzonych do powietrza w czasie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji projektu,

- skład i szkodliwość substancji wprowadzonych do powietrza,

- sposoby odprowadzania substancji do powietrza oraz lokalizację i charakterystykę emitorów,

- możliwość odzysku surowców i energii z odpadów,

- charakterystyki źródeł, rodzajów i wielkości emisji energii takich jak hałas, ciepło, wibracje, pole elektromagnetyczne,

- oszacowane ilości i skład substancji wprowadzonych do środowiska oraz wytworzonych odpadów.

W przypadku powyżej omówionej grupy informacji, a więc dotyczącej charakterystyki odpadów a szczególnie emisji wnioskodawca czyli beneficjent projektu, a także często współpracując na jego zlecenie projektant mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy aby przygotować zaproponowany zestaw informacji. Wówczas może to uczynić ekspert opracowujący OOŚ ponieważ mając zestaw pozostałych informacji powinien posiadać wystarczającą wiedzę specjalistyczną, aby w ramach właściwej oceny przeprowadzić identyfikację charakterystycznych emisji, ich rodzaj, skład oraz ilość.

Informacje opracowane dla potrzeb eksperta OOŚ powinny także określać możliwość ewentualnych awarii na etapie realizacji i eksploatacji projektu. Jeżeli specyfika projektu wskazuje na możliwość awarii ze skutkami dla środowiska to powinno się dodatkowo wskazać na zastosowanie w odniesieniu do projektu rozwiązania zmniejszającego prawdopodobieństwo zaistnienia tych awarii oraz propozycje techniczne, technologiczne lub organizacyjne, które będą minimalizować skutki awarii.

## Propozycje dodatkowych lub szczególnych informacji dla eksperta OOŚ w odniesieniu do wybranych typów projektów

Dla ułatwienia opracowującym informacje dla eksperta OOŚ podaje się dla kilku podstawowych typów projektów dodatkowe wskazówki metodyczne, które wynikają ze specyfiki danych projektów.

### Układy sieciowe

W przypadku sieci wodociągowych generalnie nie widzi się wyjątkowych przesłanek, które wymagałyby dodatkowych informacji oprócz omówionych w części ogólnej. Jedynie szczególnie trudne warunki hydrogeologiczne lub geologiczne na trasie przewodów mogą być tym czynnikiem, który należy dodatkowo przeanalizować. Bardzo płytkie wody podziemne, które dodatkowo mogą mieć cechy wód agresywnych lub tereny podatne na zjawiska osuwiskowe mogą wpływać na trudności w realizacji projektu oraz późniejszą zwiększoną awaryjność sieci. Są to czynniki istotne lecz bardziej ze względu na ocenę wykonalności oraz koszty realizacji projektu niż wpływ na środowisko.

Podobne uwagi odnoszą się do sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast w przypadku sieci kanalizacji półrozdzielczej, ogólnospławnej i deszczowej istotne mogą być informacje o jakości tych ścieków (szczególnie deszczowych) jak i przewidywanym odbiorniku tych ścieków.

W każdym przypadku istotne są informacje dotyczące istniejącej lub projektowanej oczyszczalni ścieków, jej przepustowości, sprawności technologicznej, stanu technicznego, przewidywanych do włączenia innych użytkowników. Wszystkie wymienione informacje umożliwiają ekspertowi OOŚ danie odpowiedzi czy i na jakich warunkach oraz z jakimi konsekwencjami dla środowiska wodnego lub gruntowo-wodnego będzie zrealizowany projekt. W niektórych przypadkach, kiedy projektowana sieć kanalizacyjna ma być włączona w istniejący system istotna jest charakterystyka hydrauliczna tego systemu ponieważ nie można dopuścić do przeciążeń dotychczas pracującego systemu. Przeciążenie systemu może w konsekwencji prowadzić do niekontrolowanych lokalnych podtopień na sieci i zagrożeń dla zdrowia mieszkańców oraz skażenia środowiska gruntowo-wodnego.

Sieci ciepłownicze i ciepłej wody użytkowej z racji swojego lokalnego charakteru także nie wymagają specjalnych, dodatkowych informacji dla eksperta OOŚ.

Sieci telekomunikacyjne jeżeli będą realizowane jako sieci podziemne nie wymagają dodatkowych informacji, natomiast jeżeli będą to sieci nadziemne to powinno się dodatkowo podać, czy na trasie tych sieci nie ma ustalonych obszarów parków krajobrazowych lub ich otulin. Specyfika ochronna tych obszarów wymaga szczególnego odnoszenia się do wszystkich projektów, które mogą zaburzać dotychczasowy krajobraz tego obszaru. Oczywiście sam fakt przebiegu danej linii napowietrznej nie eliminuje projektu z możliwości realizacji lecz informacja o takim przypadku musi być podana ekspertowi OOŚ.

### Drogi

Specyficznym rodzajem systemu sieciowego są drogi. W przypadku dróg, w zależności od specyfiki terenu, przez który przebiegają oraz ich klasy mogą być potrzebne dodatkowe informacje dla opracowującego OOŚ. Taką podstawową informacją jest określenie spodziewanego obciążenia ruchem, w tym w podziale na samochody osobowe i ciężarowe. Od tego parametru w sposób istotny zależeć będzie określenie wpływu tego projektu na klimat akustyczny w otoczeniu oraz stan jakości powietrza. Ostatnie lata wskazały dodatkowo na problem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na trasie przebiegu trasy komunikacyjnej. Stąd konieczne będą dodatkowe informacje o rozwiązaniach technicznych przewidywanych w projekcie dla zabezpieczenia zasobów wody przed zanieczyszczeniem, charakterystyk tych wód pod kątem ich jakości i ilości oraz statusu ochronnego. W przypadku wód powierzchniowych dotyczy to w pierwszym rzędzie stref źródłowych cieków lub stref ochronnych ujęć wodociągowych, a w przypadku wód podziemnych – głębokość ich zalegania, stopień odizolowania od powierzchni terenu, kierunki spływów podziemnych oraz czy wody te nie są zatwierdzone jako części głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), które podlegają szczególnym warunkom ochronnym. W przypadku trasy komunikacyjnej istotne będą dodatkowe informacje o zagospodarowaniu otoczenia drogi. Ze względu na zagrożenie hałasem wymagane będą informacje o obiektach, które z racji swoich funkcji nie powinny podlegać presji hałasu komunikacyjnego jak szpitale, szkoły, przedszkola,  itp.

Dodatkowe informacje dotyczyć powinny obiektów towarzyszących samej drodze jak mosty, wiadukty, estakady czy tunele. Szczególnie ważne będą dane o mostach lub innych przeprawach przez cieki, ze względu na zagrożenie ich zniszczenia przez fale powodziowe, lub na możliwość spowodowania przez te obiekty utrudnień w przejściu fali powodziowej.

W większości przypadków projekty związane z drogami dotyczyć będą jedynie ich przebudowy czy modernizacji stąd większość problemów wynikająca z ich dotychczasowego istnienia już wystąpiła. Natomiast bardzo często projekty związane z drogami wymagają likwidacji pewnej partii drzewostanu, a taka informacja jako bezpośrednio dotycząca środowiska przyrodniczego jest niesłychanie ważna i nie można jej pominąć. Oczywiście, w przyszłości, jeżeli projekt będzie kontynuowany zgodnie z procedurą inwestycji drogowych konieczna będzie szczegółowa inwentaryzacja zieleni wokół drogi. Jednak już na etapie opracowywania OOŚ do wniosku na dofinansowanie projektu problem zieleni musi być zasygnalizowany.

### Obiekty kubaturowe i przestrzenne

Ujęcia wody w zależności od tego czy są to ujęcia wód podziemnych czy powierzchniowych oraz czy integralnie związane są z nimi zakłady uzdatniania wody także mogą wymagać dodatkowych informacji. Przy ujęciach wód podziemnych podstawowymi informacjami będą dane o zasobach wód ujmowanych. Istotne będzie czy zasoby te są zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii to jest A, B lub C*? Czy bezpośrednie sąsiedztwo ujęcia to obszar intensywnie zainwestowany, czy raczej obszary użytków rolniczych lub lasów? Wszystkie te informacje będą nieodzownie potrzebne ekspertowi dla opracowania OOŚ, ale także dla opracowujących studium wykonalności oraz biznes planu ponieważ wymienione czynniki będą istotnie wpływać na problemy z ochroną jakości ujmowanej wody oraz możliwością ustalenia i zatwierdzenia strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody.

Dla ujęcia wody powierzchniowej potrzebne będą dane o charakterystyce hydrologicznej cieku wodnego, z którego planuje się ujęcie oraz o stopniu zainwestowania zlewni.

W przypadku kiedy projekt przewiduje realizację zakładu uzdatniania wody konieczne będą podstawowe dane charakteryzujące jakość ujmowanej wody, ponieważ informacje te będą decydować o technologii uzdatniania wody, a więc stopniu skomplikowania obiektu. Ten czynnik może być istotny tak dla studium wykonalności jak i biznes planu.

Oczyszczalnie ścieków z racji swojego charakteru są obiektami, które z jednej strony oczyszczając ścieki chronią odbiorniki przed zanieczyszczeniem ich ściekami nieczyszczonymi, z drugiej – szczególnie w przypadku złego projektu (np. źle dobrana technologia) lub złej eksploatacji mogą same być źródłem zagrożenia dla środowiska. Stąd istotne są wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych projektów. W pierwszym rzędzie dotyczy to przyjętej technologii oczyszczania ścieków, założonej efektywności oczyszczania, rozwiązań zapewniających niezawodność pracy*, szczegółowej lokalizacji w kontekście uciążliwości dla otoczenia. Trudno wymienić w tym miejscu wszystkie możliwe informacje, które byłyby przydatne ekspertowi opracowującemu OOŚ, natomiast należy się liczyć z tym, że w trakcie prac nad oceną ekspert może wymagać dodatkowych informacji.

W przypadku projektu na realizację kotłowni w pierwszym rzędzie potrzebne będą informacje dotyczące paliwa. Istotną różnicą dla środowiska będzie czy kotłownia opalana będzie węglem, trocinami, olejem opałowym czy gazem. Także ważne będą informacje o mocy kotłowni, ilości kotłów, jej lokalizacji**, o urządzeniach odpylających, gospodarce żużlem paleniskowym.

Kolejnym z projektów, który może wymagać dużej ilości dodatkowych informacji są wszelkie projekty składowisk odpadów, kompostowni, spalarni i innych obiektów gospodarki odpadami. W przypadku składowisk odpadów wśród dodatkowych informacji można wskazać potrzebę podania przewidywanej ilości odpadów i to w podziale na poszczególne lata lub przedziały lat, równocześnie z określeniem struktury odpadów np. na organiczne, mineralne, wielkogabarytowe, gruz budowlany itd. Dla składowisk odpadów istotną informacją są warunki hydrologiczne podłoża, które w skrajnych przypadkach mogą przesądzać o możliwości lokalizacji na proponowanych terenach. Szczególną informacją jest określenie całego cyklu życia składowiska oraz wskazanie technologii likwidacji projektu czyli rekultywacji składowiska. Oprócz tego projekt musi określać technologię minimalizacji uciążliwości składowisk, w pierwszym rzędzie gospodarki odciekami oraz gazem z procesu gnicia odpadów organicznych. Dla kompostowni i spalarni istotne będą informacje dotyczące technologii wytwarzania kompostu lub procesów spalania oraz określenie bilansu energetycznego.

Wśród projektów mogą być proponowane nietypowe proekologiczne rozwiązania nowych źródeł energii jak siłownie wiatrowe, baterie słoneczne, elektrownie geotermalne i małe siłownie wodne, elektrownie oparte na spalaniu biogazu*.

Ze względu na możliwą różnorodność rozwiązań oraz zróżnicowanie urządzeń trudno wskazać jednoznacznie, które informacje mogą być najistotniejsze dla opracowującego OOŚ. Można jednak wskazać na takie wskaźniki, które są wspólne dla wszystkich z wymienionych rozwiązań. Do nich należy efektywność wytwarzania energii elektrycznej w przeliczeniu np. na jednostkę spalonego gazu czy ilości przepływającej wody. Ze swojej istoty rozwiązania te będą proekologicznymi i nie powinny bezpośrednio negatywnie wpływać na środowisko (chociaż pośrednio mogą jak np. siłownie wiatrowe na terenach parków krajobrazowych), a dane o nich będą raczej przydatne dla opracowujących studia wykonalności i biznes plany projektów.

Osobną grupę projektów z punktu widzenia problematyki ochrony środowiska stanowią obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku.

Przed przygotowaniem ewentualnych dodatkowych informacji o wymienionych projektach należy się upewnić czy projekt zawiera ściśle problematykę tych obiektów czy także obiektów towarzyszących oraz jaka jest charakterystyka funkcjonalna samego obiektu oraz lokalizacja. Przykładowo – budowa stoku narciarskiego ze sztucznym zaśnieżaniem może być związana z wycinką dużych obszarów lasu, może być samym stokiem z urządzeniami wyciągowymi oraz siecią urządzeń do zaśnieżania, ale także z całą infrastrukturą obsługi rekreacyjnej użytkowników i siecią obiektów handlu komercyjnego. Może pojawić się także budowa drogi dojazdowej i dużego parkingu. Wszystkie wymienione czynniki w pewnym stopniu rzutują na odpowiedź w ramach OOŚ o skali oddziaływania na środowisko, a to znaczy, że zbiór informacji o tych czynnikach jest konieczny dla eksperta. Te same uwagi dotyczą takich obiektów jak tory saneczkowe i bobslejowe, tory kajakowe, pola golfowe itd. Obiekty rekreacji i wypoczynku z racji pełnionych funkcji lokalizowane są w obszarach niezainwestowanych, w lasach, w górach, nad jeziorami lub nad morzem. Ale obszary te cenne przyrodniczo najczęściej mają status obszarów chronionych takich jak parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, korytarze ekologiczne itd., nie mówiąc o rezerwatach przyrody**. Informacje o ewentualnych funkcjach ochronnych tych obszarów są konieczne dla eksperta OOŚ. Równocześnie już same uwarunkowania wynikające z funkcji ochronnej przyrody mogą na wstępie wyeliminować propozycję danego projektu.

Jako projekty w ramach dofinansowania ze środków pomocowych mogą znaleźć się inne obiekty o różnych funkcjach z zakresu służby zdrowia, szkolnictwa, itd., które na pierwszy rzut oka nie powinny mieć negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy jednak odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie – czy ich realizacja nie będzie związana z koniecznością budowy obiektów towarzyszących lub urządzeń, które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Przykładowe obiekty służby zdrowia aby pełniły swoje funkcje muszą być ogrzewane (może konieczna kotłownia), muszą mieć zapewnioną dostawę wody i odprowadzane ścieki*, może przebudowę drogi dojazdowej i budowę parkingu, podłączenie do sieci energetycznej, ewentualnie sieci gazowej, nie wspominając, że obiekt tego typu będzie wytwórcą odpadów szpitalnych wymagających specjalnych działań. Po uświadomieniu sobie takich powiązań przyczynowo-skutkowych lepiej będzie można zestawić dodatkowe informacje dla eksperta opracowującego OOŚ.

Osobną grupę projektów stanowią budowle** dla poprawy zabezpieczenia przed powodzią oraz inne obiekty związane z gospodarką wodną. W tym przypadku ze względu na specyfikę rozwiązań inżynierskich z tego zakresu oprócz przygotowania przez beneficjenta zestawu informacji podstawowych dla eksperta należy raczej oczekiwać na listę konkretnych pytań od niego i wówczas przygotować odpowiedzi w miarę znajomości problematyki. Prawdopodobnie nie uniknie się konieczności włączenia do sprawy specjalisty z zakresu budownictwa wodnego.

# Opis środowiska, na które może oddziaływać projekt z chwilą jego realizacji

W przypadku kiedy wynik przeprowadzonej analizy wstępnej oceniającej zasadność opracowania OOŚ do projektu wskaże na potrzebę takiego dokumentu, wówczas ekspert powinien rozpocząć prace nad tym dokumentem.

Pierwszy rozdział oceny oddziaływania na środowisko proponuje się poświęcić charakterystyce tych elementów środowiska, na które analizowany projekt w chwili jego realizacji będzie oddziaływał. Różnica pomiędzy klasycznym raportem oddziaływania na środowisko a proponowanym OOŚ jest taka, że pierwszy rozdział w raporcie poświęca się opisowi inwestycji, ponieważ raport niejako „żyje własnym życiem” dokumentu. Muszą więc być w nim zawarte wszystkie informacje o problemie, który się analizuje. W przypadku OOŚ dla potrzeb projektu winien on być integralną częścią tego wniosku przez co uniknie się powtórzeń pewnych informacji charakteryzujących sam projekt.

Na wstępie powinno się przeanalizować następujące elementy środowiska:

- geologię i powierzchnię ziemi,

- wody powierzchniowe i podziemne,

- warunki klimatyczne i jakość powietrza,

- klimat akustyczny,

- roślinność i zwierzęta,

- walory kulturowe i krajobrazowe.

Z elementów środowiska proponuje się scharakteryzować tylko te, które mogą być poddane negatywnemu oddziaływaniu projektu lub te, które z racji charakteru są mniej odporne na oddziaływanie.

Dla poprawności tej części analizy środowiska proponuje się wstępną analizę środowiska przeprowadzić w przykładowej tabeli, w której wskaże się te elementy środowiska, co do których jest istotne przypuszczenie o ich istotnym znaczeniu dla oceny (tab. 2).

tabela 2

| Elementy środowiska | Stopień ich znaczenia dla oceny* |
| --- | --- |
|  | duży | nieznaczny | brak |
| gleby i powierzchnia ziemi |  | X |  |
| wody powierzchniowe | X |  |  |
| wody podziemne |  | X |  |
| warunki klimatyczne i jakość powietrza |  | X |  |
| klimat akustyczny | X |  |  |
| roślinność i zwierzęta |  | X |  |
| walory kulturowe i krajobrazowe |  |  | X |

Ekspert po wypełnieniu zaproponowanej tabeli może w dalszej części OOŚ omówić szczegółowo tylko te elementy środowiska, które ocenił, że będą istotne (duże) dla oceny oraz omówić skrótowo te, które zakwalifikował jako „nieznaczne”.

Niezależnie od wstępnej kwalifikacji może okazać się w dalszym postępowaniu, że dany element środowiska z racji specyfiki terenu lub samego projektu należy szczegółowiej analizować. Nie zmienia to jednak idei wstępnego typowania.

Przy omawianiu elementów środowiska należy dodatkowo rozumieć, że:

- w ramach geologii i powierzchni ziemi należy uwzględniać hydrogeologię, procesy erozyjne i osuwiskowe, szkody górnicze, gleby z ich przeznaczeniem, ewentualnie z klasą bonitacyjną**,

- wody podziemne to wody trzecio i czwartorzędowe, ale także wody infiltracyjne i eksfiltarcyjne oraz wody mineralne i geotermalne,

- jakość powietrza to parametr określony przez służby ochrony środowiska***,

- klimat akustyczny – najczęściej brak o nim danych, co wymaga specjalistycznych badań terenowych****,

- jako roślinność rozumie się tak użytki rolne, jak lasy i pozostałą roślinność (w tym parki),

- zwierzęta to oprócz ssaków także ryby, ptaki, płazy, gady i owady,

- jako walory kulturowe należy rozumieć w pierwszym rzędzie budownictwo sakralne oraz te obiekty, które są zarejestrowane*, a oprócz tego np. stanowiska archeologiczne, skanseny, stare cmentarze, zabytki kultury technicznej (mosty, młyny, zapory, jazy itd.)

- jako czynnik krajobrazowy, który jest najbardziej subiektywny należy w przypadku trudności z własnym odczuciem eksperta kierować się czynnikiem formalnym, a więc czy obszar ten leży na terenie parku krajobrazowego, chronionego krajobrazu lub co najmniej ich otuliny,

## Wyjaśnienia dotyczące charakterystyki elementów środowiska w odniesieniu do wybranych typów projektów

Poniżej podano dodatkowe wskazówki dla ekspertów opracowujących OOŚ w odniesieniu do analogicznych projektów, jakie omówiono w rozdz. 3.1. niniejszego poradnika.

### Układy sieciowe

Budowa sieci wodociągowej praktycznie nie ma wpływu na środowisko, pod warunkiem, że jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Stąd projekt dotyczący budowy sieci wodociągowej nie wymaga szczegółowych analiz, a co za tym idzie – także informacji o środowisku. Są jednak dwa przypadki, które należy rozważyć. Pierwszy dotyczy terenów osuwiskowych. Źle poprowadzona trasa przewodu wodociągowego w trakcie wykonywania wykopu pod ułożenie przewodu może spowodować uruchomienie osuwiska. Także późniejsze nieszczelności na sieci, przy wypływie wody z przewodu mogą spowodować uruchomienie osuwiska. Drugi z przypadków dotyczy płytkich wód podziemnych. Z chwilą układania przewodów może wyniknąć potrzeba odwodnienia wykopów, a to powoduje osuszenie przyległych terenów. Jest jeszcze jeden aspekt wpływu budowy sieci wodociągowej na środowisko, a jest nim zwiększone zapotrzebowanie na wodę dzięki łatwości w dostępie do wody. Na terenach ubogich w wodę może to doprowadzić do deficytu wody. Wynika więc, że w uzasadnionych przypadkach należy brać pod uwagę zagadnienia związane z geologią, powierzchnią ziemi oraz zasobami wodnymi.

W przypadku sieci kanalizacyjnych analogicznie jak dla sieci wodociągowych mogą być istotne informacje o budowie geologicznej i osuwiskach. Dodatkowo mogą być istotne informacje o zasobach wód podziemnych, szczególnie jeżeli będą to wody cenne jakościowo, a równocześnie leżące płytko*. Wynika to z możliwego zagrożenia dla tych zasobów w przypadku permanentnych nieszczelności sieci kanalizacyjnej. Natomiast ewidentnym plusem dla sieci kanalizacyjnej w odniesieniu do środowiska jest to, że dzięki skanalizowaniu danego obszaru można wyeliminować zanieczyszczenia określane jako rozproszone**.

W przypadku pozostałych sieci, a więc  centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kablowych sieci telekomunikacyjnych ich wpływ na środowisko jest praktycznie nieistotny. Jedynie linie napowietrzne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w przypadku ich przebiegu przez obszary o statusie obszarów prawnie chronionych, szczególnie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu mogą być kwestionowane z racji ich ekspozycji w lokalnym krajobrazie. Stąd zagadnienie to powinno być rozważane przy pełnej znajomości problemów krajobrazowych. Może być też potrzeba informacji o lasach, ponieważ nowe linie napowietrzne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne często trasowane są poprzez lasy, co łączy się z potrzebą wycinania drzew.

### Drogi

Na pewno największą ilość informacji o środowisku wymagają drogi. Praktycznie wpływają one w różnym stopniu na wszystkie elementy środowiska, z tym że w zależności od terenu, klasy drogi i jeszcze wielu innych czynników mogą być istotne różne korelacje w oddziaływaniu droga – środowisko. W aktualnym stanie pokrycia kraju siecią dróg tylko w wyjątkowych przypadkach realizuje się całkowicie nowe odcinki dróg, a jeżeli tak, to są to najczęściej odcinki obwodnic miast. We wszystkich przypadkach to jest budowy nowego odcinka drogi, jego przebudowy lub modernizacji lista koniecznych informacji o środowisku może być długa. Jeżeli w wyniku projektu następować będzie zajętość nowych terenów pod trasę lub jej poszerzenie to opis powinien zawierać charakterystykę gruntów, klasę bonitacyjną gleb, rodzaje prowadzonych upraw w otoczeniu drogi. Czasami dodatkowo charakteryzuje się stan zanieczyszczenia gleb. Jeżeli droga przecina rzeki lub potoki to muszą być one scharakteryzowane od strony ich parametrów hydrologicznych* oraz jakości wód**. W przypadku kiedy na omawianym cieku powyżej przeprawy mostowej są ujęcia wody należy podać ich podstawowe dane, a więc cel poboru wody, wydajność i dane o ewentualnym zakładzie uzdatniania wody. Aktualnie nowo budowane odcinki dróg, a także drogi modernizowane mają zaprojektowaną kanalizację deszczową. Gospodarka wodami deszczowymi z dróg wymaga znajomości potencjalnych odbiorników tych wód, a więc okolicznych cieków wodnych oraz gruntu (do wód podziemnych nie wolno wód deszczowych odprowadzać!). W przypadku rozwiązań polegających na rozsiąkowym lub infiltracyjnym odprowadzeniu wód deszczowych z powierzchni dróg konieczna jest charakterystyka cech filtracyjnych gruntu***. Bardzo ważną częścią opisu stanu środowiska są dane o wodach podziemnych, szczególnie zalegających płytko pod powierzchnią terenu i nie izolowanych warstwami nieprzepuszczalnymi oraz o wodach szczególnie chronionych ze względu na ich wysoką jakość. Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na to czy droga nie przebiega przez obszar tzw. głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

We wszystkich wymienionych przypadkach od eksperta opracowującego OOŚ będzie musiał wyjść sygnał o potrzebie w przyszłości szczególnych rozwiązań projektowych zabezpieczających zasoby wód podziemnych. Wyjątkowym przypadkiem może być przebieg trasy drogi przez obszar strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych. Wówczas opis środowiska wodnego musi być znacząco rozbudowany o pełną charakterystykę techniczną ujęcia, określenie zasobów dyspozycyjnych wody, rzeczywistego zasięgu leja depresyjnego****, głębokości zalegania wód podziemnych. Budowa nowych odcinków dróg, a także przebudowa lub modernizacja często wymagają wycinki drzew stąd opis stanu środowiska powinien zawierać ten element, szczególnie jeżeli dotyczyć to będzie większych obszarów lub drzew szczególnie cennych (starodrzew). Ze względu na obowiązujące przepisy o opłatach za wycinkę drzew – informacja ta może być istotna także dla opracowującego biznes plan.

Z innych elementów środowiska, których opis powinien być opracowany należy omówić krajobraz (ale tylko dla nowych odcinków dróg) i dobra kultury (kościoły, kapliczki, zabytkową zabudowę wiejską itp.) ale tylko wówczas, kiedy projekt bezpośrednio będzie zagrażał tym obiektom.

### Obiekty kubaturowe i przestrzenne

Nowe ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych wymagają omówienia środowiska wodnego, a więc podstawowej charakterystyki zasobów wody i jej jakości w kontekście przyszłego bilansu zasobności oraz potrzeb uzdatniania ujmowanej wody, a mówiąc prościej, czy będzie wystarczająco dużo wody aby można było ją ująć dla potrzeb wodociągu przy warunku, że jeszcze pewna ilość wody zostanie oraz czy jakość tej wody będzie na tyle dobra, aby nie było potrzeby budować zakładu jej uzdatniania.

Oczyszczalnie ścieków w przypadku kiedy projekt przewiduje budowę nowej oczyszczalni wymagają w pierwszym rzędzie opisu odbiornika oczyszczonych ścieków. Ważna będzie podstawowa charakterystyka hydrologiczna tego odbiornika, a szczególnie wielkość stanów niskich oraz jakość wody. W przypadku kiedy odbiornikiem będzie zbiornik wody (np. jezioro) bardzo ważna jest charakterystyka jakościowa wód, a w przyszłości podatność na tzw. zakwity wody*. Ten czynnik będzie musiał być analizowany już na etapie przyszłych prac przy realizacji projektu.

Pozostałe elementy środowiska mogą być potraktowane hasłowo chyba, że np. nowa oczyszczalnia zajmować będzie tereny szczególnie cenne przyrodniczo lub rolniczo.

Kotłownie w zależności od rodzaju paliwa i ich mocy cieplnej są obiektami o różnym stopniu uciążliwości na środowisko. Stąd także stopień wiedzy o środowisku może być zróżnicowany. Oprócz informacji o jakości powietrza istotne mogą być dane o lokalnym krajobrazie (ewentualny komin).

Składowiska odpadów jako obiekty z natury swojej bardzo uciążliwe dla ludzi i środowiska powinny mieć opracowaną w OOŚ część opisową tego środowiska, na który mogą wywierać największy wpływ. W pierwszym rzędzie dotyczy to zajętości gruntów, ewentualnie wycinki drzew (dla nowych składowisk), wpływu na okoliczne cieki wodne i wody podziemne. Szczególnie istotne są warunki geologiczne i hydrogeologiczne ze względu na możliwość infiltracji odcieków ze składowisk do płytkich wód gruntowych.

Proponuje się jednak ze względu na przyszłe protesty mieszkańców opracować rzetelne i kompletne dane o środowisku, pomimo, że część z tych informacji będzie nie wykorzystana.

W przypadku obiektów turystyki, sportu i rekreacji przy ich dużym zróżnicowaniu w funkcjach, trudno wymienić te elementy środowiska, które powinno się szczególnie scharakteryzować. Może być to las, który trzeba będzie na pewnym obszarze wyciąć, może wody powierzchniowe, które będą zagrożone ściekami lub jeszcze inne elementy środowiska. Pomocna w wyborze powinna być tabela jaką zaproponowano w rozdz. 5 (tab. 2).

# Zidentyfikowanie oddziaływań na etapie budowy, eksploatacji, ewentualnej awarii lub likwidacji projektu

## Etap budowy

Wszystkie projekty niezależnie od ich wielkości, zasięgu czy charakteru na etapie budowy powodują pewne konkretne oddziaływania na środowisko. Są do oddziaływania chwilowe, które po zakończeniu prac kończą się, a ich dotychczasowe skutki są najczęściej odwracalne, wyjątkowo pozostają jako trwała zmiana w środowisku.

Dla potrzeb OOŚ. do projektu należy rozważać na etapie budowy tylko te oddziaływania, których skutki będą istotne i nieodwracalne.

Jak z powyższego wynika nie ma potrzeby analizowania tego etapu projektu dla wszystkich projektów sieciowych, ponieważ po wykonaniu wykopów, ułożeniu przewodów i ich zasypaniu następuje rekultywacja powierzchni ziemi i praktycznie skutki budowy przestają istnieć. Jedynym wyjątkiem może być budowa drogi jeżeli wymaga to dużych prac makroniwelacyjnych z przemieszczaniem mas ziemi poza teren budowy. Wówczas na trwałe lokalnie następuje zmiana ukształtowania terenu.

Wszystkie projekty kubaturowe w tym ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków a szczególnie składowiska odpadów na etapie budowy powodują pewne oddziaływania na środowisko jak każda budowa, lecz po zakończeniu procesu realizacji uciążliwości te mijają. Jednak w przypadku projektów wielkokubaturowych na trwałe pozostaje zajętość terenu, a jeżeli były to użytki zielone lub lasy to lokalnie zmieniają się warunki dla obiegu wody w przyrodzie oraz życia drobnych zwierząt.

Największe trwałe zmiany mogą wystąpić w przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej jak budowa sztucznych zbiorników wody, regulacja cieków, budowa stawów rybnych itd. Zmiany w środowisku rozpoczęte w trakcie budowy pozostają dalej w trakcie eksploatacji. Dotyczy to reżimów przepływu wód, zmian w lokalnym bilansie wody lub zmian w procesie obiegu wody w przyrodzie.

Analizę oddziaływań projektu na etapie budowy przy rozważaniu oddziaływań nieodwracalnych, a więc tych, których efekty pozostaną po zakończeniu budowy oraz odwracalnych w tym, które będą spowodowane dodatkowymi czynnościami inwestora lub zaistnieją samoczynnie dzięki naturalnym procesom zachodzącym w przyrodzie, przy zróżnicowaniu na zmiany istotne i nieznaczne proponuje się przeprowadzić w tabeli, które przykład podano (tab. 3).

tabela 3

| Elementy środowiska | Oszacowany stopień oddziaływania na środowisko w trakcie budowy |
| --- | --- |
|  | zmiany nieodwracalne | zmiany odwracalne |
|  | istotne | nieznaczne | istotne | nieznaczne |
| jakość powietrza i warunki klimatyczne |  |  |  |  |
| gleby i złoża kopalin |  |  |  |  |
| wody podziemne i warunki hydrologiczne |  |  |  |  |
| wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne |  |  |  |  |
| klimat akustyczny |  |  |  |  |
| krajobraz |  |  |  |  |
| funkcjonowanie ekosystemów |  |  |  |  |
| dziedzictwo historyczne i kulturowe |  |  |  |  |
| użytkowanie terenu |  |  |  |  |

## Etap eksploatacji

Zidentyfikowanie oddziaływań projektu na etapie późniejszej eksploatacji jest podstawowym zadaniem opracowywanego OOŚ.

Punktem wyjścia może być opracowanie tabeli identyfikacyjnej oddziaływań na poszczególne elementy środowiska (tab. 4)

tabela 4

| Elementy środowiska | Oszacowany stopień oddziaływania na środowisko w trakcie eksploatacji |
| --- | --- |
|  | istotny | nieznaczny | nieistotny |
| jakość powietrza i warunki klimatyczne |  |  |  |
| gleby i złoża kopalin |  |  |  |
| wody podziemne i warunki hydrologiczne |  |  |  |
| wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne |  |  |  |
| klimat akustyczny |  |  |  |
| krajobraz |  |  |  |
| funkcjonowanie ekosystemów |  |  |  |
| dziedzictwo historyczne i kulturowe |  |  |  |
| użytkowanie terenu |  |  |  |

W nagłówku tabeli świadomie posłużono się określeniem „oszacowany”, ponieważ poszczególne oceny wpływu projektu na kolejne elementy środowiska w przypadku OOŚ dla potrzeb wniosku nie są oparte na szczegółowych obliczeniach, badaniach terenowych i modelach, lecz na dużym doświadczeniu specjalistycznym eksperta opracowującego OOŚ. Na szczegółowe analizy podparte całym warsztatem badawczym przyjdzie czas kiedy projekt będzie w fazie realizacji, a więc kolejnych decyzji przed ostateczną zgodą na budowę, kiedy to inwestycja podlegać będzie procedurom ocen oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska.

Może jednak pojawić się potrzeba przeprowadzenia obliczeń i posłużenia się modelami jeżeli ekspert dojdzie do wniosku, że oddziaływanie na któryś z elementów środowiska może być tak znaczne, że przekreślić to może w ogóle możliwość realizacji danego projektu lub trzeba brać pod uwagę działania minimalizujące, które wymagać będą znacznych środków finansowych stawiających pod znakiem zapytania cały projekt. Przykładem na taką sytuację może być projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, która przewidywana jest do włączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków. Wstępne przeliczenia wykazują, że włączenie dodatkowej sieci kanalizacyjnej spowoduje przeciążenie oczyszczalni i pogorszenie parametrów oczyszczonych ścieków w stopniu przekraczającym przepisy. W konsekwencji wystąpi potrzeba rozbudowy istniejącej oczyszczalni lub budowy nowej lokalnej oczyszczalni dla projektowanego systemu kanalizacyjnego. Może się więc okazać, że projekt sieci to w zasadzie projekt sieci łącznie z projektem oczyszczalni.

### Projekty sieciowe

Realizacja sieci wodociągowej jak omówiono wcześniej najczęściej nie powoduje istotnych zmian w środowisku. Należy tylko rozważyć czy budowa lub rozbudowa sieci nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania na wodę z ujęcia w wielkości przekraczającej możliwości zasobów źródła wody.

Budowa lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej ze względu na potencjalne zagrożenie skażeniem płytkich wód podziemnych może być źródłem zagrożenia dla środowiska wodnego. Oprócz tego, jeżeli projektowana sieć nie jest przewidywana do włączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków (lub co najmniej projektowanej) będzie ona istotnym źródłem zagrożenia dla odbiornika nieczyszczonych ścieków. Praktycznie rzecz biorąc projekt sieci kanalizacyjnej bez rozwiązania oczyszczania ścieków powinien być odrzucony w procedurze rozpatrywania wniosków na środki pomocowe. Projekt kanalizacji deszczowej dróg praktycznie nie występuje samodzielnie będąc elementem projektu drogi. Natomiast można rozpatrywać projekt kanalizacji deszczowej np. osiedla. W tym przypadku nie widzi się potrzeby tak restrykcyjnego podejścia w zakresie oczyszczania ścieków deszczowych jak w kanalizacji sanitarnej, niemniej powinno się przeanalizować przewidywaną jakość tych ścieków (np. z terenów uprzemysłowionych)* i związane z tym oddziaływanie na odbiornik, którym mogą być wody powierzchniowe lub grunt. W przypadku istotnego zagrożenia dla odbiornika projekt powinien uwzględnić rozwiązania oczyszczania ścieków lub co najmniej ich retencjonowania z możliwością kontrolowanego odpływu**.

Sieci gazowe, centralnego ogrzewania, sieci telekomunikacyjne kablowe jak już wcześniej napisano przy ich znikomym oddziaływaniu na środowisko w trakcie eksploatacji nie wymagają szczegółowych analiz. Wyjątkiem mogą być sieci napowietrzne, które mogą ingerować w lokalny krajobraz. W przypadku kiedy tereny mają status obszarów prawnie chronionych jako parki krajobrazowe lub obszary chronionego krajobrazu może mieć to pewne znaczenie w ich ocenie.. W skrajnym przypadku może zaistnieć potrzeba przejścia tych terenów linią kablową co uchroni krajobraz, natomiast zwielokrotni koszty projektu.

### Drogi

Zidentyfikowanie oddziaływań drogi na środowisko bardzo różni się co do zakresu jak i ewentualnych konsekwencji w przypadku modernizacji lub przebudowy od budowy nowego odcinka drogi. W pierwszym przypadku przy generalnie zastanym stanie identyfikacja i określenie skali oddziaływań sprowadza się do odpowiedzi:

- czy projekt ten spowoduje zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń?

- czy wymagać będzie wycinki zadrzewienia w istotnej wielkości?

- czy przewiduje się skanalizowanie drogi i w związku z tym jak ścieki deszczowe będą wpływać na środowisko gruntowo-wodne?

W drugim przypadku oprócz wymienionych czynników, które należy przeanalizować może dojść zagadnienie zmian w kształtowaniu terenu (np. pojawiają się nasypy lub wykopy), zmian w krajobrazie czy zagrożenia dla dóbr kultury. Jeżeli zmodernizowany lub wybudowany nowy odcinek drogi umożliwi transport ładunków niebezpiecznych* (chociażby ze względu na zmianę klasy drogi) to należy przeanalizować skutki możliwej katastrofy w kontekście zagrożenia dla mieszkańców okolicznych posesji, dla środowiska gruntowo-wodnego (szczególnie jeżeli w pobliżu są ujęcia wody) oraz dla roślinności, w tym upraw rolnych. Zagrożenia takie traktuje się jako znaczące z chwilowym, odwracalnymi skutkami.

### Obiekty kubaturowe i przestrzenne

Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych wymagają w pierwszym rzędzie analizy ilościowej i jakościowej ujmowanych zasobów wody. W przypadku ujęć wód powierzchniowych zasadą jest pozostawienie pewnego przepływu w cieku poniżej ujęcia ze względu na innych użytkowników oraz zachowania życia biologicznego**. Wielkości te zostają precyzyjnie określone w procedurze uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody*** lecz już na etapie OOŚ do projektu należy orientacyjnie sprawdzić zachowanie tego warunku. Może się okazać, że będzie potrzeba przeprowadzenia podstawowych obliczeń hydrologicznych szczególnie odnoszących się do niskich przepływów jako najmniej korzystnych dla ujęcia. Ocena jakościowa ujmowanej wody może być przeprowadzona szacunkowo, ewentualnie wykorzystując wyniki badań którejkolwiek stacji monitoringu stanu środowiska wodnego****. Jeżeli projekt obejmuje ujęcie wraz z zakładem uzdatniania wody to ocena oddziaływania rozszerza się o problematykę obiektów zakładu, w pierwszym rzędzie gospodarki wodami popłucznymi (jeżeli są filtry) a także o analizę skutków ewentualnej katastrofy uwolnienia się chloru gazowego (jeżeli dezynfekcja jest prowadzona chlorem gazowym).

W przypadku ujęć wód podziemnych generalnie zakres oceny jest podobny jak dla ujęć wód powierzchniowych z tym, że tutaj istotny jest wpływ leja depresyjnego ujęcia na poziom wód użytkowych w okolicy ujęcia. Nadmierna eksploatacja zasobów może doprowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych o takim zasięgu i poziomie obniżenia, że spowoduje się wysychanie okolicznych studni i zaburzenia w gospodarowaniu wodą roślinności. O pozostałych oddziaływaniach ujęć wody jak wpływ na użytkowanie terenu, krajobraz, czasami emisja hałasu (pompowanie) już napisano wcześniej. Generalnie są one mniejszego znaczenia dla środowiska niż omówione powyżej.

Oczyszczalnie ścieków są obiektami, które równocześnie poprawiają stan środowiska gruntowo-wodnego na obsługiwanym obszarze poprzez odbiór nieoczyszczonych ścieków i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do odbiornika, a z drugiej strony mogą być źródłem wtórnych oddziaływań negatywnych. Wśród nich należy wymienić odory (wydzielające się z otwartych komór jak kraty, osadniki wstępne, komory napowietrzania itd.), zagrożenie bakteriologiczne, hałas od urządzeń mechanicznych (zgrzebła krat, napędy mieszaczy, pompy itd.), rozwój owadów (muchy z poletek osadowych), ewentualnie gryzoni. Przy prawidłowo zaprojektowanych i eksploatowanych oczyszczalniach ścieków uciążliwości te są zminimalizowane lub całkowicie wyeliminowane. Często uciążliwością oczyszczalni ścieków i zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego są poletka osadowe do odwadniania i składowania osadu z procesów oczyszczania ścieków. Małe oczyszczalnie nie posiadają gospodarki osadami, który jest odwożony do oczyszczalni posiadającej obiekty takiej gospodarki. W tym miejscu należy wyróżnić tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków, które z racji wielkości, zblokowania urządzeń i hermetyzacji praktycznie są nieuciążliwe dla środowiska.

Kotłownie w zależności od rodzaju paliwa, mocy cieplnej i zastosowanych urządzeń oczyszczających spaliny mogą oddziaływać na środowisko w sposób istotny lub praktycznie w ogóle nie oddziaływać. Ocenę powinien przeprowadzić ekspert, który posiada pewne doświadczenie w tym zakresie.

Składowiska odpadów wymagają daleko idącej analizy oddziaływań na środowisko nie tylko z oczywistej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców jak i dla środowiska, ale także z oporu ludności przed lokalizowaniem tego typu projektu w ich sąsiedztwie. Stąd projekt składowiska odpadów powinien być przeanalizowany w odniesieniu do kilku elementów środowiska, a najlepiej do wszystkich.

Jeżeli jest to projekt nowego składowiska to w pierwszym rzędzie pojawia się problem zajętości gruntów, a wcześniej z ewentualną wycinką drzewostanu. Nie jest obojętne jakiej klasy bonitacyjnej grunty zostaną bezpowrotnie zajęte oraz ile i jakie drzewa wycięte. Drugim problemem jest sprawdzenie i oszacowanie stopnia zagrożenia odciekami ze składowiska wód powierzchniowych i wód podziemnych. Ponieważ procesy wypłukiwania zanieczyszczeń są procesami długotrwałymi, trwającymi często wiele lat, dłużej niż życie samego składowiska problem jest istotny. Dodatkowo – zanieczyszczenia przemieszczają się wraz z wodami, często na znaczne odległości. Niektóre z zanieczyszczeń nie ulegają biodegradacji* lecz kumulują się w środowisku glebowo-wodnym. Oprócz wymienionych zagrożeń – składowiska odpadów są źródłem zagrożeń bakteriologicznych oraz nadmiernego rozwoju owadów i gryzoni, które są roznosicielami zakażeń. Osobne zagrożenia to samoczynne pożary wywołane wydzielającymi się gazami fermentacyjnymi oraz odory, a także hałas od pracującego sprzętu specjalistycznego na składowisku. Myśląc o składowisku najczęściej zapomina się o drodze dojazdowej do niego, gdzie samochody z odpadami są źródłem kolejnych uciążliwości i zagrożeń, w tym wypadków komunikacyjnych**.

Obiekty turystyki, sportu i rekreacji w większości nie są źródłem istotnych zagrożeń dla środowiska chociaż część z nich została zakwalifikowana jako przedsięwzięcia mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. W pierwszym rzędzie należy rozpatrzyć czy wnioskowany projekt nie będzie w konflikcie z funkcjami obszaru prawnie chronionego lub jego otuliny jeżeli obiekt taki jest przewidziany w obszarze o takim charakterze. Następnie należy przeanalizować oddziaływania na grunty, wody, roślinność i zwierzęta. W tym przypadku rzeczoznawca musi wykazać się dużą wyobraźnią dla zidentyfikowania rzeczywistych zagrożeń dla środowiska. Przykładowo – nowa trasa narciarska może spowodować konieczność wycinki pewnej partii lasu, zmiany ukształtowania terenu, budowy wyciągów oraz zaplecz socjalnych i biurowych, co powoduje dodatkową ingerencję w krajobraz, powstawanie ścieków i odpadów, dla których trzeba przewidzieć rozwiązania, budowę parkingu i drogi dojazdowej, co powoduje kolejne uciążliwości jak spaliny i hałas. Oprócz wymienionych dochodzi hałas na stoku (płoszenie zwierząt, jeżeli wyciągi są czynne latem) oraz niszczenie roślinności ścinanej nartami przy małej pokrywie śniegowej.

Nawet tak wydawałoby się mało ingerujące w środowisko przedsięwzięcie jak pole namiotowe jeżeli jest zlokalizowane w złym miejscu (np. powyżej ujęcia wody na rzece) lub nie ma rozwiązanej gospodarki ściekami (sanitariaty, prysznice i stanowiska do gotowania) oraz gospodarki odpadami może być źródłem zagrożeń dla środowiska. Należy tylko rozważyć skalę zagrożeń i wyważyć skutki negatywne i pozytywne w duchu zrównoważonego rozwoju.

Pozostają jeszcze do rozważenia obiekty gospodarki wodnej i hodowli ryb. Jak większość projektów noszą w sobie zagrożenia, ale także korzyści dla środowiska. Z jednej strony obiekty chroniące przed powodzią ochraniają nie tylko ludność i jej dobytek przed zalaniem, ale także zapobiegają dewastacji dolin rzecznych, zniszczeniu roślinności, utopieniu zwierząt i zniszczeniu ich siedlisk, przekształceniu lokalnego krajobrazu. Z drugiej strony obiekty te ingerują w naturalny system ekologiczny, często odcinają możliwość naturalnej wędrówki ryb, niszczą chwilowo lub trwale roślinność wodną, a z nią siedliska drobnych zwierząt, możliwości gniazdowania ptaków wodnych itd.

Stąd bardzo trudno wyważyć wszystkie argumenty za i przeciw budownictwu wodnemu, a w pierwszym rzędzie obiektom ochrony przeciwpowodziowej. Nawet stanowisko w sprawie stawów rybnych może wskazywać na pewne negatywne oddziaływania związane z okresowym czyszczeniem stawów kiedy to odpływają z nich do cieku – odbiornika ogromne ładunku zanieczyszczeń (zawiesiny i związki biogenne*). Jeżeli poniżej na cieku są ujęcia wody, baseny kąpielowe lub inne obiekty wymagające czystej wody to stawy rybne mogą być co najmniej uciążliwe. I znowu należy wziąć pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw projektowi budowy kompleksu stawów rybnych.

## Ewentualne awarie lub likwidacja projektu

### Układy sieciowe

Ewentualne awarie układów sieciowych w trakcie ich eksploatacji najczęściej nie wiążą się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Jedynie sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku ich znacznego rozszczelnienia (katastrofa budowlana) spowodują lokalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, co jest szkodliwe, natomiast nie można o tym mówić w kategoriach katastrofy ekologicznej. Tym bardziej, że służby odpowiedzialne za eksploatację sieci nie dopuszczą do zbyt długiego okresu pracy sieci w stanie awaryjnym.

Zjawiskiem katastrofalnym może być wybuch i/lub pożar rozszczelnionej sieci gazowej. W zależności od intensywności tego zdarzenia może ulec dewastacji roślinność (trawy, krzewy, drzewa), zainwestowanie terenu oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są to jednak sytuacje nadzwyczajne.

### Drogi

W odniesieniu do samych dróg jako obiektów inżynierskich trudno mówić o ich awariach, a tym bardziej katastrofach. Natomiast można tak mówić o obiektach inżynierskich na tych drogach jak mostach, wiaduktach i tunelach. Mogą one ulec zawaleniu, uszkodzeniu konstrukcji nośnej, pożarowi itd. W każdym przypadku są to katastrofy budowlane, a konsekwencje mogą obejmować katastrofy pojazdów samochodowych z udziałem pasażerów. Natomiast dla samego środowiska tylko bardzo rzadko katastrofa wymienionych obiektów będzie miała istotny wpływ.

Osobnym zagadnieniem są katastrofy lub awarie*, w wyniku których mogą uwolnić się płynne lub gazowe substancje niebezpieczne, co w efekcie może spowodować pożar, wybuch, zatrucie ludzi i zwierząt, zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego oraz roślinności.

### Obiekty kubaturowe i przestrzenne

Z obiektów kubaturowych i przestrzennych można wskazać na dwa, które w przypadku awarii mogą spowodować znaczne skażenie środowiska. Są to oczyszczalnie ścieków oraz składowiska odpadów. W pierwszym przypadku awaria oczyszczalni może doprowadzić do całkowitego, lecz na szczęście okresowego zniszczenia życia biologicznego w odbiorniku ścieków. W drugim przypadku – rozszczelnienie izolacji pod stopą składowiska prowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a ewentualny pożar na składowisku (odpady lub samozapłon gazów) zanieczyszczenie powietrza.

Pozostałe obiekty mimo, że też mogą ulec awarii lub katastrofie budowlanej, nie będzie to jednak powodować istotniejszych oddziaływań na środowisko. Osobną grupę pod tym względem reprezentują obiekty gospodarki wodnej, których katastrofa w zależności od ich wielkości, sytuacji w jakiej wystąpiła oraz terenów jakich dotknęła może mieć niewyobrażalne skutki dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Przepisy szczegółowe oceniające klasę budowli wodnych i wynikające z tego uwarunkowania dla projektowania, budowy i eksploatacji są osobnym warunkiem, który musi być przeanalizowany w dalszej procedurze realizacji projektu.

O likwidacji projektu i ewentualnych tego konsekwencjach dla środowiska praktycznie można mówić tylko w odniesieniu do składowisk odpadów. Analiza konsekwencji likwidacji składowiska powinna być prowadzona w duchu rekultywacji środowiska.

# Uwarunkowania środowiskowe dla realizacji projektu oraz możliwości minimalizowania oddziaływań

Podstawowe uwarunkowania środowiskowe wynikają z Ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy O ochronie przyrody*. Natomiast odpowiedzi czy dany projekt będzie spełniać te uwarunkowanie można udzielić w sposób odpowiedzialny po przeprowadzeniu analiz i obliczeń, czasami opartych o badania terenowe. Trudno wymagać aby na etapie wniosku na projekt beneficjent zlecał tego typu opracowania specjalistyczne. Natomiast można podać kilka przesłanek, które zasygnalizują ewentualne problemy. Pierwszą przesłanką jest stwierdzenie czy projekt będzie zlokalizowany na terenie obszarów chronionych. Chodzi tutaj o takie obszary jak:

- strefy ochronne parków narodowych,

- parki krajobrazowe i ich strefy ochronne,

- obszary chronionego krajobrazu,

- obszary struktury sieci ekologicznej ECONET

- obszary ostoi przyrody Natura 2000

- rezerwaty Biosfery UNESCO-MaB

- obszary objęte ochroną w ramach konwencji z Ramszau

Oprócz wymienionych obszarów ochrony przyrody należy uwzględnić:

- obszary ochrony uzdrowiskowej,

- obszary najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych (ONO, OWO) w tym wód mineralnych,

- stery ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych.

Oprócz znanych pojęć parków narodowych czy krajobrazowych należy się kilka słów wyjaśnienia o pozostałych obszarach.

Sieć ECONET tworzą wyznaczone przestrzennie obszary węzłowe – rejony o powierzchni ponad 500 ha, o bardzo dużej różnorodności gatunkowej, koncentracji różnorodnych form siedliskowych i krajobrazowych, stanowiące ważne ostoje dla gatunków rodzimych i wędrownych.

Obszary węzłowe połączone są między sobą strukturami przestrzennymi o charakterze pasmowym – korytarzami ekologicznymi. Umożliwiają one rozprzestrzenianie się gatunków między obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich.

Z uwagi na cenność przyrodniczą, obszary węzłowe i korytarze ekologiczne mogą posiadać znaczenie międzynarodowe lub krajowe.

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest twórczym rozwinięciem propozycji ECONET-u. Kraje UE są zobligowane do utworzenia w 2004 roku spójnej sieci ekologicznej obszarów – ostoi przyrody- objętych ochroną pod nazwą Natura 2000.

W sieci ostoi Natura 2000 na obszarze kraju znajdą się obszary ochronne wytypowane z mocy:

- Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków ÷ ostoja ptasia:

- OSO – obszary specjalnej ochrony

- Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dziko żyjących gatunków fauny i flory ÷ ostoja siedliskowa:

- SOO – specjalne obszary ochrony.

Rezerwaty Biosfery UNESCO-MaB to obszary, którego zasoby i walory środowiskowe, ich unikalność i stan, mogą stanowić wzorzec charakteryzujący środowisko danego rejonu (np. gór wysokich, terenów nadmorskich itp.) i pozwalający mierzyć (przez porównanie) wielkość i rodzaj odkształceń innego obszaru lub obiektu w tym rejonie.

Obszary objęte ochroną w warunkach Konwencji z Ramszau to tereny wodno-błotne o wybitnym znaczeniu dla ornitofauny w skali co najmniej europejskiej, wykorzystywane przez ptaki jako tereny gniazdowania lub miejsca odpoczynku na terenie przelotów.

Obszary ONO i OWO zostały wyznaczone na obszarze całej Polski jako te, gdzie wody podziemne są szczególnie cenne ze względu na ich jakość, brak możliwości odnawiania zasobów oraz dużą czułość na zewnętrzne zagrożenia.

Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych są wprowadzone Ustawą Prawo Wodne przy czym w przypadku ujęć wód powierzchniowych wyróżnia się strefy ochrony bezpośredniej, na której nie wolno nic lokalizować ani prowadzić jakichkolwiek działalności oraz strefy ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej, w granicach których pewne działania można prowadzić, także przedsięwzięcia inwestycyjne lecz w ściśle określonym zasięgu.

W zależności od tego jaki projekt jest wnioskowany i ewentualnie w jakim obszarze ochrony może się znaleźć – takie mogą pojawić się uwarunkowania. Mogą to być także uwarunkowania, które całkowicie postawią pod znakiem zapytania realizację projektu, poprzez takie, które rzutować będą na skalę i sposób realizacji projektu łącznie z potrzebą rozwiązań minimalizujących generalnie lub wybiórczo oddziaływania na środowisko, do tych które nie będą uwarunkowaniem w przypadku wnioskowanego projektu.

Najbardziej restrykcyjne uwarunkowania związane są najczęściej z ostojami ptaków, obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej powierzchniowych ujęć wodociągowych.

Jednak uwarunkowania te są zróżnicowane ze względu na charakter ochronny obszaru. Przykładowo – najistotniejszym uwarunkowaniem dla ostoi ptaków jest poziom hałasu, dla obszaru ochrony uzdrowiskowej hałas i jakość powietrza, a dla stref ochronnych ujęć wodociągowych jakość wody oraz gospodarka odpadami.

Często uwarunkowania są sformułowane w dokumentach powołujących dany obszar przez ministra lub wojewodę, a także w decyzjach administracyjnych jak w przypadku stref ochronnych ujęć wody. Mogą być to także wskazania o zakazie lokalizowania, co ułatwia weryfikację lokalizacji danego projektu na wybranym terenie.

Bardzo często jest tak, że ograniczenie nie dotyczy konkretnego przedsięwzięcia lecz określa np. dopuszczalną emisję zanieczyszczeń lub warunek nie przekroczenia danego poziomu zanieczyszczenia, hałasu itd. Wówczas można rozważać możliwość minimalizowania tych emisji u źródła lub zmniejszania poziomu oddziaływania na dany element środowiska. Dobrym przykładem może być projekt, który w efekcie swojej działalności emituje znaczący hałas. Można działaniami technicznymi zmniejszyć poziom emitowanego hałasu u źródła (np. dobór urządzeń o mniejszej hałaśliwości) lub zainstalować ekrany ograniczające propagację hałasu wokół źródła.

Nie miejsce i zadanie niniejszego poradnika, aby szczegółowiej omawiać zagadnienie minimalizowania oddziaływań lecz istotne jest aby ekspert opracowujący OOŚ w przypadku kiedy jest świadom, że wnioskowany projekt może być w konflikcie z lokalnymi uwarunkowaniami wskazał możliwość zmniejszenia uciążliwości lub zagrożeń dla środowiska co otwiera drogę do kontynuowania procedury realizacyjnej projektu. Wystarczy, że nie wskazując bliżej na rozwiązania odpowie na następujące pytania:

- czy są techniczne lub organizacyjne możliwości zmniejszenia uciążliwości projektu w stopniu umożliwiającym jego przyszłą realizację przy istniejących uwarunkowaniach środowiskowych?

- czy możliwości te wiążą się z istotnym zwiększeniem kosztów realizacji projektu?

- czy możliwości te wymagać będą istotnego przedłużenia czasu realizacji projektu?

- czy projekt przewiduje rozwiązania minimalizujące?

## Projekty sieciowe

Sieci wodociągowe praktycznie nie są projektami, które wymagają analizy uwarunkowań i możliwości minimalizowania uciążliwości. Sieci kanalizacyjne sanitarne jeżeli włączone są w istniejący system z oczyszczalnią ścieków o wystarczającej przepustowości i sprawności technologicznej także nie wymagają analizy uwarunkowań, chyba, że występują problemy z oczyszczalnią. Jej modernizacja lub w ogóle budowa jest rozwiązaniem, które można kwalifikować jako rozwiązanie minimalizujące negatywne oddziaływania.

W przypadku sieci ciepłociągów tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić uwarunkowania w ich realizacji. Dla sieci telekomunikacyjnych także nie spotyka się uwarunkowań, chyba, że przebiegają przez obszary chronionego krajobrazu.

## Drogi

Drogi, szczególnie jeżeli są to nowe projekty, a nie tylko modernizacja mogą spotkać się z wieloma uwarunkowaniami w zależności od typu obszaru chronionego. Równocześnie jednak jest cała gama rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania co daje możliwości realizacji projektu mimo tych uwarunkowań.

Rozwiązania minimalizujące oddziaływania drogi dotyczą w pierwszym rzędzie hałasu oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Natomiast pogarszanie jakości powietrza przez emisję spalin ma bardzo ograniczone możliwości minimalizowania tej uciążliwości, a praktycznie sprowadza się tylko do upłynnienia ruchu na drodze.

## Obiekty kubaturowe i przestrzenne

Ujęcia wód tylko w wyjątkowych sytuacjach mogą być warunkowane ze względu na ich lokalizację lub potrzebną wydajność. Wszystko sprowadza się do dyspozycyjnych zasobów wody, które nie mogą być uszczuplone ponad dopuszczalne wartości. W przeciwnym razie projekt może doprowadzić do istotnych zmian w środowisku wodnym lub gruntowo-wodnym. Dla zminimalizowania tak drastycznych sytuacji w przypadku wód podziemnych można tylko rozważać możliwość ich wzbogacenia poprzez nawadnianie terenowe (np. baseny infiltracyjne), a przy ujęciach wód powierzchniowych przez budowę zbiorników retencyjnych przetrzymujących przepływy maksymalne w cieku na okres przepływów minimalnych. Pozostaje jeszcze tylko zmniejszenie poboru wody co można w wyjątkowych przypadkach uzyskać przez zastosowanie obiegów wody (np. w zakładach przemysłowych obiegi wód chłodniczych).

W przypadku oczyszczalni ścieków podstawowym uwarunkowaniem są możliwości przejęcia oczyszczonych ścieków przez środowisko wodne lub gruntowe. W obu sytuacjach są precyzyjnie określone warunki określające możliwości odprowadzania ścieków w zakresie ich ilości i jakości. Nie rozważając bliżej tego zagadnienia, ponieważ będzie to rolą przyszłych raportów oddziaływania na środowisko na dalszych etapach realizacji projektu można w tym miejscu tylko zasygnalizować, że podstawą rozważań i punktem wyjścia dla określenia ewentualnej minimalizacji oddziaływań są przyjęte rozwiązania technologii oczyszczania ścieków i związane z tym efekty usuwania zanieczyszczeń. Generalnie – im bardziej rozbudowane są technologie – tym lepsze efekty. Jednak wiąże się to z kosztami czasami znacznie zwiększonymi w stosunku do pierwotnie przewidywanych. Ekspert musi także pamiętać o rozwiązaniach dotyczących gospodarki odpadami*, które są czynnikiem istotnie wpływającym na zagrożenie środowiska. Najczęstszym rozwiązaniem w przypadku małych i średnich oczyszczalni jest transport osadów do najbliższej dużej oczyszczalni mającej cały segment technologiczny gospodarki osadami.

Lokalne kotłownie ze względu na spodziewaną emisję zanieczyszczeń do powietrza mogą spotkać się z mocnymi uwarunkowaniami w tym zakresie. Dla zminimalizowania oddziaływań można rozważać zmianę samych kotłów, zainstalowanie urządzeń podczyszczających spaliny oraz zamianę nośnika energii, w tym jako najefektywniejsze rozwiązanie – przejście z kotłowni węglowej na gazową. Można jeszcze rozważać przy braku sieci gazowej projekt kotłowni olejowej. W przypadku dostępności do zasobów wód geotermalnych można analizować przyjęcie ogrzewania opartego bezpośrednio o wody geotermalne. Dla małych powierzchni grzewczych ewentualnie tylko dla potrzeb ciepłej wody użytkowej warto rozpatrzyć możliwość zastosowania baterii słonecznych.

Składowiska odpadów są obiektami, które najczęściej spotykają się z mocnymi uwarunkowaniami, a równocześnie z oporem miejscowej ludności. Część z tych uwarunkowań jest w pełni uzasadniona, niektóre są tylko argumentami pozornymi dla nie lokalizowania składowiska w proponowanym miejscu. Ponieważ jednak składowiska odpadów jeszcze wiele lat będą potrzebne, a wybór lokalizacji jest i tak bardzo ograniczony z oczywistych względów, stąd należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania, które zminimalizują negatywne oddziaływania na środowisko. Jednym z istotnych czynników są zagrożenia dla wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego. Zaprojektowanie izolacji składowiska od otaczającego gruntu tak jego stopy jak i ścian bocznych, przyjęcie gospodarki odciekami z ich oczyszczaniem, stopniowa rekultywacja powierzchni składowiska, wprowadzenie gospodarki gazem fermentacyjnym – wszystkie te zabiegi traktowane na rzecz minimalizowania szkodliwych oddziaływań na otoczenie mogą w efekcie wskazać na możliwość lokalizowania tego obiektu w wybranym terenie. Jak zawsze działania te zwiększają koszty projektu i to znacznie, co opracowujący biznes plan projektu musi uwzględnić.

# Stopień nowoczesności rozwiązań proponowanych w projekcie

Ocena stopnia nowoczesności rozwiązań jest trudna ze względu na wieloznaczność tego pojęcia oraz brak jednoznacznych wskaźników, natomiast generalnie stopień nowoczesności danego rozwiązania bezpośrednio lub pośrednio rzutuje na skalę oddziaływań na środowisko. Im rozwiązanie nowocześniejsze tym większe prawdopodobieństwo, że w mniejszym stopniu będzie oddziaływać na środowisko.

Przyjmuje się, że takie czynniki jak efektywność lub sprawność technologiczna, energochłonność, stopień zużycia surowców oraz ilość i jakość odpadów są miarą nowoczesności danego projektu.

Jednak identyfikacja wymienionych czynników w dalszym ciągu nie umożliwia odpowiedzi na pytanie czy dany projekt jest nowoczesny.

Dopiero bliższa analiza może wykazać czy proponowany projekt jest nowoczesny z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

Omówienie kilku przykładów może trochę przybliży zasygnalizowany problem.

## Układy sieciowe

Można powiedzieć, że w odniesieniu do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania teletechnicznych wspólnym mianownikiem stopnia ich nowoczesności jest dobór nowoczesnych materiałów, z których te sieci mają być realizowane.

Nowoczesne materiały to te, które łatwo można ułożyć, czas montażu może być w miarę krótki, w trakcie eksploatacji są niezawodne, nie ulegają częstym awariom, są wytrzymałe na zewnętrzne niekorzystne oddziaływania (np. korozję), a w przypadku uszkodzenia są łatwe do naprawy. Jednak odpowiedzi według powyższych wskazówek wymagają od eksperta pewnej wiedzy w tym zakresie.

## Drogi

Stopień nowoczesności drogi jest mierzony zachowaniem przez nią wymagań technicznych, które są precyzyjnie zdefiniowane dla poszczególnych klas dróg. Ale dodatkowym argumentem przemawiającym za określeniem, że dana droga jest nowoczesna to także jej nawierzchnia, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu, obiekty towarzyszące, a w tym obiekty ochrony środowiska jak ekrany tłumiące hałas oraz kanalizacja deszczowa z urządzeniami do podczyszczania odpływających wód.

## Obiekty kubaturowe i przestrzenne

W przypadku obiektów kubaturowych w grę mogą wchodzić wszystkie wymienione wcześniej czynniki określające stopień nowoczesności. Dla oczyszczalni ścieków podstawą nowoczesności będzie efektywność technologiczna (określona najczęściej przez % redukcji niektórych zanieczyszczeń) czasami jej energochłonność w przeliczeniu na zużycie energii elektrycznej na jednostkę oczyszczonych ścieków. Dla ujęć wody stopniem nowoczesności będzie energochłonność, ale także niezawodność pracy. Dla kotłowni sprawność określona jako ilość wyprodukowanego ciepła na jednostkę zużytego paliwa a dodatkowo ilość odpadów (w przypadku kotłowni węglowej). Dla składowisk odpadów miarą nowoczesności oprócz efektywności ochrony wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego będzie uzyskiwanie energii (w przypadku wykorzystania gazu fermentacyjnego ze składowiska dla zasilania generatora energii elektrycznej). Dla innych obiektów gospodarki odpadami jak kompostownie czy spalarnie odpadów miarą nowoczesności będzie efektywność technologiczna, energochłonność oraz ilość i jakość ostatecznie otrzymywanych odpadów (ewentualnie z możliwością ich wykorzystania). Dla innych, nie wymienionych projektów miarą nowoczesności może być stopień zużycia surowców przy czym należy pamiętać, że woda dla potrzeb technologicznych projektu także jest surowcem.

# Stan środowiska w przypadku braku realizacji projektu

Ważnym argumentem przemawiającym za realizacją projektu może być udowodnienie, że brak realizacji projektu może powodować pogarszanie ogólnego stanu środowiska.

Takimi oczywistymi przykładami mogą być:

- brak systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków,

- brak oczyszczalni, oczyszczalnia przeciążona lub wymagająca modernizacji,

- kotłownia bez urządzeń odpylających,

- składowisko odpadów bez gospodarki odciekami.

Dla wzmocnienia wskazanych konsekwencji ekspert w miarę posiadanych danych może przeprowadzić podstawowe obliczenia. Wystarczy bilansować na przykład dla oczyszczalni ścieków przy jej braku wielkość ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika w pewnym przedziale czasu, chociażby na rok, a porównawczo obliczyć także wielkość ładunku tych samych ładunków w tym samym okresie przy znanej lub wstępnie przyjętej sprawności oczyszczalni. Sprawność typowych oczyszczalni przyjmuje się rzędu 90-99% w zależności od parametru. Już takie obliczenia wykażą efektywność dla środowiska realizacji projektu.

Podobnie można postąpić przy urządzeniach odpylających dla kotłowni, gdzie posługując się także przyjętymi sprawnościami urządzeń odpylających można wykazać zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Generalnie – dla projektów, które ze swojej funkcji są przewidywane do ochrony środowiska łatwo uzasadnić negatywne skutki jeżeli taki projekt nie zostanie zrealizowany.

Nawet dla oprotestowanych składowisk odpadów można wykazać ile zanieczyszczeń będzie obciążać środowisko poprzez tzw. dzikie wysypiska jeżeli nie zorganizuje się składowiska. Łatwiej uzasadnić projekt kompostowni, dzięki której znacząca masa organiczna powraca do środowiska jako nawóz, a także spalarnia, która zmniejsza ilość składowanych odpadów poprze ich spalanie, a dodatkowo może być obiektem dającym ciepło lub energię elektryczną.

Dla innych projektów nie jest to łatwe, a czasami niemożliwe, szczególnie jeżeli w rzeczywistości nie zrealizowanie danego projektu nie będzie powodować pogarszania stanu środowiska. Lecz nawet z pozoru projekty nie będące z korzyścią dla stanu środowiska mogą przy głębszej analizie wskazywać na pośrednie korzystne wpływy na środowisko. Na przykład obwodnica drogowa wokół miasta lub osiedla z jednej strony wyprowadzi część ruchu tranzytowego z centrum tej miejscowości dzięki czemu zmniejszy się tam emisja spalin oraz hałas komunikacyjny, a równocześnie zmniejszenie ruchu w tym najczęściej samochodów ciężarowych poprawi płynność ruchu pozostałych samochodów, co w konsekwencji także zmniejszy emisję spalin i hałas (hamowanie i ruszanie pojazdów). Należy dodatkowo mieć na uwadze, że samochody z ładunkami niebezpiecznymi, które dotychczas przejeżdżały przez miejscowość będą mogły ją objechać dzięki czemu skutki ewentualnej katastrofy i związane z tym uwolnienie się substancji niebezpiecznej nie będzie tak groźne dla mieszkańców analizowanej miejscowości.

# Powiązania efektów identyfikacji uwarunkowań uzyskanych w ramach OOŚ z problematyką studium wykonalności

Opracowana ocena oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu powinna spełniać nie tylko podstawowe zadanie jakim jest wskazanie wszystkich problemów dla środowiska przyrodniczego związanych z realizacją projektu. Powinna także przez zdefiniowanie uwarunkowań wynikających z wymagań środowiska oraz możliwości minimalizacji uciążliwości projektu wskazać na działania, które spowodują, że projekt będzie mógł być zrealizowany bez nadmiernych uciążliwości dla środowiska. Jak zwrócono wcześniej uwagę większość rozwiązań minimalizujących uciążliwości dla środowiska wiąże się ze zwiększeniem kosztów projektu i/lub wydłużeniem czasu realizacji.

Dla zoptymalizowania działań na rzecz realizacji projektu proponuje się, aby w procedurze prac nad wnioskiem projektu równocześnie prowadzić prace nad samą koncepcją projektu, oceną oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności. Takie przyjęcie pozwoli na ciągłą weryfikację rozwiązań pomiędzy wymienionymi dokumentami tak, że w efekcie uzyska się rozwiązanie, które równocześnie będzie zachowywać główne cele projektu, w miarę możliwości być rozwiązaniem najmniej uciążliwym dla środowiska oraz realnym dla realizacji. Ponieważ analiza na tym etapie będzie uwzględniać uwarunkowania środowiskowe, stąd nie pojawi się sytuacja skrajna kiedy to obligatoryjne uwarunkowania wynikające z przepisów o ochronie środowiska przekreślą projekt. Ideę wzajemnego dochodzenia do optymalnego rozwiązania, które ostatecznie nabierze kształtu wniosku projektu dofinansowania w ramach ZPORR najlepiej ilustruje poniższy schemat.

Strzałki wskazują na kierunki przypływu informacji działające w obu kierunkach ponieważ każdej akcji (propozycji) odpowiada reakcja (skutki).

Optymalne rozwiązanie będzie wówczas kiedy będzie ono do przyjęcia dla każdego 
z dokumentów.

Proponowana metoda działań wymaga jednak ciągłej, roboczej współpracy zespołów pracujących nad każdym z dokumentów. Nie zawsze jest to możliwe, stąd można brać pod uwagę metody mniej efektowne lecz prostsze w realizacji np. po wstępnej koncepcji projektu opracowanie OOŚ, na bazie tych dwóch dokumentów opracowanie studium wykonalności.

# Źródła uzyskiwania informacji dla opracowania oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu

Efektywność merytoryczna OOŚ w dużym stopniu zależy od kompletności danych 
o środowisku. Dane te można uzyskać z wielu dokumentów. Poniżej wymieniono tylko te dokumenty, które dotyczą bezpośrednio problematyki środowiska przyrodniczego lub problematyka ta jest częścią danego dokumentu.

- Dokumenty szczebla wojewódzkiego:

- wojewódzki program ochrony środowiska,

- prognoza oddziaływania na środowisko do planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

- wojewódzki plan gospodarki odpadami,

- program ochrony środowiska przed hałasem

- program ochrony powietrza

- Dokumenty szczebla powiatowego:

- powiatowy program ochrony środowiska,

- powiatowy plan gospodarki odpadami,

- powiatowy program ochrony środowiska przed hałasem

- Dokumenty szczebla gminnego:

- gminny program ochrony środowiska,

- gminny plan gospodarki odpadami,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

- Inne dokumenty:

- opracowania fizjograficzne,

- plany ochronne parków narodowych i ich otulin,

- plany ochronne parków krajobrazowych i ich otulin,

- projekty stref ochronnych uzdrowisk,

- projekty ochronne ujęć wodociągowych,

- studia programowe np. na odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, komunikację itd.

# Footnotes

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz. U. 179, poz. 1490.

*	dotyczy także dróg przebudowanych lub modernizowanych, w których przewiduje się poszerzenie, lokalną zmianę trasy, przebudowę wraz z kanalizacją deszczową.

**	Podano za: B. Wiszniewska, J. A. Farr, J. Jendrośka, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć Min. Środowisk, Warszawa 2002 r.

* klasyfikacja określająca zasobność tych wód oraz stopień ich rozeznania.

*		np. zapewnienie zasilania energetycznego wszystkich urządzeń w tym przepompowni ścieków z dwóch źródeł zasilania.

**		są istotne różnice pomiędzy kotłownią wbudowaną a wolnostojącą.

*	dotyczy to gazu fermentacyjnego z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

**	klasyfikacja obszarów prawnie chronionych wynika z Ustawy o ochronie przyrody z dn. 7.12.2000 r., publ. Dz. U. 2001, nr 3, poz. 21.

*	może będzie konieczna budowa własnego ujęcia wody i/lub lokalnej oczyszczalni ścieków.

**	w pojęciu Prawa budowlanego.

*	wypełnienie tabeli dla przykładowego odcinka drogi.

**	w Polsce opracowano system podziału gleb wg kryterium jej jakości czyli bonitacji gleb. Przydatność gleb do produkcji rolniczej określa 6 klas. Najwyższą wartość rolniczą stanowią gleby zaliczone do klasy I, najniższą do klasy VI.

***	w pierwszym rzędzie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

****	dla niektórych terenów, szczególnie miast są opracowane mapy akustyczne, z których można odczytać poszukiwane dane o poziomie hałasu.

* w Polsce są rejestry obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną.

*	czasami nie jest istotna głębokość zalegania wody podziemnej pod terenem, lecz brak izolacji od terenu czyli warstw trudno przepuszczalnych dla infiltrujących ścieków lub zanieczyszczonych wód. Jako warstwy nieprzepuszczalne przyjmuje się gliny i iły.

**	zanieczyszczenia rozproszone to na przykład nieszczelne szamba i gnojówki przy gospodarstwach wiejskich.

*			jako parametry hydrologiczne przyjmuje się charakterystyczne dla danego cieku przepływy minimalne, średnie i maksymalne. Dane o nich mogą być zawarte w specjalistycznych opracowaniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub materiałach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Niestety informacje te nie są publikowane, a oprócz tego dotyczą tylko głównych cieków Polski. W przypadku konieczności posiadania tego typu danych nie pozostaje nic innego jak je obliczyć wzorami empirycznymi podanymi w specjalistycznej literaturze.

**			jakość wód powierzchniowych określa się najczęściej poprzez podanie klasy jakości wody. W Polsce są trzy klasy jakości wody oraz tzw. wody pozaklasowe. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi podaje parametry jakościowe dla wszystkich trzech klas jakości wody. Dane o klasie wody można znaleźć w całorocznych raportach o stanie środowiska, które publikowane są (także i/lub w internecie) przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Dane te dotyczą tylko większych cieków i jezior. Małe cieki nie są badane i brak o nich danych. W tym przypadku należy przeanalizować stan zagospodarowania zlewni i z interpretacji tych informacji wywnioskować spodziewaną jakość wody.

***			cechy filtracyjne gruntu określa współczynnik filtracji. Dane o współczynniku tym dla różnych gruntów podaje specjalistyczna literatura.

****		zasięg leja depresyjnego to zasięg oddziaływania ujęcia na zwierciadło wód podziemnych, które charakteryzuje się odkształceniem tego zwierciadła w postaci leja (przy swobodnym zwierciadle wód podziemnych), a równocześnie wskazanie z jakiego obszaru następuje spływ wody do ujęcia.

* jest to zjawisko niekontrolowanego i burzliwego rozwoju mikroorganizmów wodnych, które w skrajnym przypadku może doprowadzić do całkowitej degradacji wody, uduszenia ryb z powodu braku tlenu w wodzie, konieczności wyłączenia ujęć wody jeżeli na tych wodach bazowały, zakazu kąpieli itp.

*	polskie przepisy, w tym Prawo wodne rozróżnia wody deszczowe i ścieki deszczowe jako te, które pochodzą ze spływów z terenów silnie zanieczyszczonych.

**	znane są rozwiązania polegające na budowie zbiorników retencjonujących ścieki deszczowe, czyli bardzo zanieczyszczone wody deszczowe, gdzie ich przetrzymanie przez pewien okres czasu powoduje podczyszczenie (osadzanie zawiesiny) oraz po przejściu opadu odprowadzanie retencjonowanych ścieków w sposób kontrolowany do cieku.

*	w Polsce jest unormowane pojęcie ładunków niebezpiecznych oraz ich transportu. Do najpowszechniejszych należą cysterny samochodowe z benzynami.

**	jest to tak zwany przepływ gwarantowany.

***	procedurę pozwoleń wodnoprawnych określa Ustawa Prawo wodne z dn. 18.07.2001 r., publ. Dz. U. 115, poz. 229.

****	prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych leży w gestii Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

*	procesy biodegradacji to te, w których pod wpływem mikroorganizmów następują procesy utleniania substancji zanieczyszczającej środowisko np. gruntowe i/lub wodne.

**	często dojazd do składowiska prowadzi mało uczęszczanymi drogami, gdzie mieszkańcy nie biorą pod uwagę, że mogą przejeżdżać często i duże pojazdy samochodowe.

*	jako związki biogenne przyjmuje się związki azotu, fosforu i potasu, które w pewnych okolicznościach mogą spowodować „zakwity” wody – które zostały wcześniej omówione.

*	prawo rozróżnia katastrofę pojazdu samochodowego gdzie uczestnikiem są ludzie i awarie, które dotyczą samych pojazdów.

*	Ustawa O ochronie przyrody z dn. 7.12.2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, publ. Dz. U. 2001 r., nr 3, poz. 21.

* osady ściekowe są zakwalifikowane jako odpady.

# Text boxes

studium
wykonalności

OOŚ

koncepcja
projektu